| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 电话： 0431-82561015 传真： 0431-82561001 | SNH300 | 1.柴油机SL2105ABT 22.1 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9.机械转向10.双作用离合器11.气刹装置12. 前轮：5.00-15后轮：11.2-24 | 10000 |  |
|  |  |  | SNH304 | 1.柴油机SL2105ABT 22.1 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9.机械转向10.双作用离合器11.气刹装置12. 前轮： 6.50-16 后轮： 11.2-24 | 11000 |  |
|  |  |  | SNH350 | 1.柴油机SL3100ABT，25.7 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9.机械转向10.双作用离合器11.气刹装置12. 前轮：5.00-15 后轮：11.2-24 | 11000 |  |
|  |  |  | SNH354 | 1.柴油机SL3100ABT，25.7 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9.液压转向10.双作用离合器11.气刹装置12. 前轮： 6.50-16 后轮： 11.2-24 | 13000 |  |
|  |  |  | SNH400 | 1.柴油机B490BT，29.4 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前后配重8. 机械转向9. 双作用离合器10.气刹装置 | 12000 |  |
|  |  |  | SNH404 | 1.柴油机B490BT， 29.4 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9. 液压转向10.双作用离合器 11.前轮：7.50-16 后轮：11.2-2812.驾驶室（含风扇及气刹装置） | 16000 |  |
|  |  | 常州常发农业装备有限公司 电话：0519-86233966 传真：0519-86230251 | CF250A | 两轮驱动、CF385IT(CF3T-25)发动机、12 h标定功率为18.4kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、前后配重、带气刹装置、后轮距无级可调、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、轮胎规格5.00-15/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 8000 |  |
|  |  |  | CF254A | 四轮驱动、CF385IT(CF3T-25)发动机、12 h标定功率为18.4kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、前后配重、带气刹装置、后轮距无级可调、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、轮胎规格6.00-12/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 10000 |  |
|  |  |  | CF280A | 两轮驱动、CF390T(CF3T-28)发动机、12 h标定功率为20.6kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、前后配重、带气刹装置、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、轮胎规格5.00-15/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 9000 |  |
|  |  |  | CF284A | 四轮驱动、CF390T(CF3T-28)发动机、12 h标定功率为20.6kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、前后配重、带气刹装置、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、轮胎规格6.00-12/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 11000 |  |
|  |  |  | CF300A | 两轮驱动、CF390T(CF3T-30)发动机、12 h标定功率为22.1kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、前后配重、带气刹装置、后轮距无级可调、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、轮胎规格5.00-15/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 9000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 常州常发农业装备有限公司 电话：0519-86233966 传真：0519-86230251 | CF304A | 四轮驱动、CF390T(CF3T-30)发动机、12 h标定功率为22.1kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、前后配重、带气刹装置、后轮距无级可调、轮胎规格6.00-12/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 11000 |  |
|  |  |  | CF320A | 两轮驱动、CF390T(CF3T-32)发动机、12 h标定功率为23.5kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、前后配重、带气刹装置、轮胎规格5.00-15/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 10000 |  |
|  |  |  | CF324A | 四轮驱动、CF390T(CF3T-30)发动机、12 h标定功率为23.5kW、机械转向、单作用离合器、8+2档、动力输出轴转速760 r/min、免维护电瓶、带差速锁、前后配重、带气刹装置、轮胎规格6.00-12/9.5-24、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 11000 |  |
|  |  |  | CF350 | 两轮驱动、常发CF490T(CF4T-35)发动机、12h标定功率为25.7kW、机械转向、单作用离合器、8+4啮合套换档、侧置操纵、动力输出轴速540/760r/min、单仪表、前后配重、带气刹装置、轮胎规格5.00-15/11.2-24 、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 11000 |  |
|  |  |  | CF354 | 四轮驱动、常发CF490T(CF4T-35)发动机、12h标定功率为25.7kW、液压转向、单作用离合器、8+4啮合套换档、侧置操纵、动力输出轴速540/760r/min、单仪表、前后配重、带气刹装置、轮胎规格6.00-16/11.2-24 、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 12000 |  |
|  |  |  | CF400 | 两轮驱动、常发CF490T(CF4T-40)发动机、12h标定功率为29.4kW、机械转向、单作用离合器、8+4啮合套换档、侧置操纵、动力输出轴速540/760r/min、单仪表、带差速锁、前后配重、带气刹装置、轮胎规格5.00-15/12.4-24 、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 13000 |  |
|  |  |  | CF404 | 四轮驱动、常发CF490T(CF4T-40)发动机、12h标定功率为29.4kW、液压转向、单作用离合器、8+4啮合套换档、侧置操纵、动力输出轴速540/760r/min、单仪表、带差速锁、前后配重、带气刹装置、轮胎规格6.50-16/12.4-24 、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 16000 |  |
|  |  | 常州东风农机集团有限公司 电话：0519-3261310 传真：0519-3256534 | 东风-250 | 配江动2100柴油机，单作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，轮距可调，前轮5.00-15，后轮9.5-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 8000 |  |
|  |  |  | 东风-254 | 配莱动385柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，轮距可调，前轮6.00-16，后轮9.5-24，加强型前桥，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 10000 |  |
|  |  |  | 东风-300 | 配常柴390柴油机，单作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，前轮5.00-15，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 9000 |  |
|  |  |  | 东风-304 | 配常柴390柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，前轮6.50-16，后轮11.2-24，加强型前桥，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 电话：0519-3261310 传真：0519-3256534 | 东风-320 | 配龙溪2105柴油机，双作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮5.00-15，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 10000 |  |
|  |  |  | 东风-324 | 配龙溪2105柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，加强型前桥，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.50-16，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东风-350 | 配江动3100柴油机，双作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮5.00-15，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 11000 |  |
|  |  |  | 东风-354 | 配江动3100柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，加强型前桥，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.50-16，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东风-360 | 配常柴485柴油机，双作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮5.00-15，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 11000 |  |
|  |  |  | 东风-364 | 配常柴485柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.50-16，后轮11.2-24，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东风-400 | 配常柴490柴油机，双作用离合器，机械转向，新型流线型机罩，带前、后配重，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮5.00-15，后轮12.4-24，8个前进档，2个后退档，两轮驱动。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东风-404 | 配常柴490柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，加强型前桥，带前、后配重，可调式牵引架，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.50-16，后轮12.4-24，8个前进档，2个后退档，四轮驱动。 | 14000 |  |
|  |  | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-250 | 江动2100电启动柴油机；标定功率：18.4kW；后轮驱动；轮胎规格（前/后）：4.0-16/8.3-24；轮距（前/后）：1065/1020mm；轴距：1520 mm；离地间隙：310mm；速度范围：0.89～31.76km/h；（4+1）×2组成式变速箱；带爬行档；540r/min六键后动力输出；1类悬挂杆件；前后各4块配重；带气泵气阀装置；新型专利覆盖件、新型前照灯组合件；新型助力转向机；专利后视镜；加高湿式空滤器；新型散热器；强化型传动系；加强型轮辋；加大容量电瓶；全新信号灯、反射器；带消声器防护装置；含高靠背精品座椅。 | 7000 |  |
|  |  |  | 东方红-300 | 力佳2105或常柴390或江动390发动机、，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，机械转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力、位调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后2配重，含5.5-16前导向轮/11.2-24水田胎或5.50-16/11.2-28平花胎或5.50-16/11.2-24平花胎，含气刹装置,国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 10000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-304 | 力佳2105或常柴390或江动390发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力、位调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后2配重，含6.5-16 /11.2-24水田胎或6.50-16/11.2-24平花胎，含气刹装置，含后轮距无级可调；国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 11000 |  |
|  |  |  | 东方红-350 | 东方红2108或力佳3100发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，机械转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力、位调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后2配重，含5.5-16前导向轮/11.2-24水田胎或6.0-16/11.2-28平花胎或5.50-16/11.2-28平花胎，含气刹装置，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 11000 |  |
|  |  |  | 东方红-354 | 东方红2108或力佳3100发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向，540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力、位调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后2配重，含6.5-16 /11.2-24水田胎或7.50-16/11.2-28平花胎，含气刹装置，含后轮距无级可调，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东方红-400 | 力佳3105或新柴490发动机、国Ⅰ排放标准， 8+4档变速箱，啮合套换档，540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重；含液压转向；含双作用离合器，含气刹装置，含6.0-16前导向轮/11.2-24水田胎或6.0-16/12.4-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 13000 |  |
|  |  |  | 东方红-404 | 新柴490发动机或东方红3105柴油机、国Ⅰ排放标准，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重，含双作用离合器，含气刹装置，含7.5-16/11-28水田胎或7.5-16/11.2-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，含后轮距无级可调，。整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 16000 |  |
|  |  |  | 东方红-MS280 | 江动2102发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，机械转向，4.0-16/9.5-24轮胎， 540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节。增加配置：含前4后2配重，含气刹装置；免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅），国标安全防护装置。 | 9000 |  |
|  |  |  | 东方红-MS284 | 江动2102发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向，6. 0-16/9.5-24轮胎，540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节，增加配置：含前4后2配重，含气刹装置；免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅，国标安全防护装置。 | 11500 |  |
|  |  |  | 东方红-MS300 | 力佳2105或常柴390或江动390发动机，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，机械转向，，540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节。增加配置：含前4后2配重，含气刹装置，含5.50-16前导向轮/11.2-24水田胎或5.50-16/11.2-24平花胎，免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅，国标安全防护装置。 | 10000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-MS304 | 力佳2105或常柴390或江动390发动机、，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节。增加配置：含前4后2配重，含气刹装置，含6.5-16/11.2-24水田胎或6.50-16/11.2-24平花胎，双向油缸加强型前桥，免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅，国标安全防护装置。 | 11000 |  |
|  |  |  | 东方红-MS350 | 力佳3100发动机、，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，机械转向， 540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节。增加配置：含前4后2配重，含气刹装置，含5.5-16前导向轮/11.2-24水田胎或5.50-16/11.2-28平花胎，免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅，国标安全防护装置。 | 10000 |  |
|  |  |  | 东方红-MS354 | 力佳3100发动机、，单作用离合器，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，力、位调节。增加配置：含前4后2配重，气刹装置，含6.5-16/11.2-24水田胎或7.50-16/11.2-28平花胎，双向油缸加强型前桥，免维护电瓶，组合仪表，加强型转向机，大缸径提升器，金属型制动蹄片，新型可调座椅，国标安全防护装置。 | 12000 |  |
|  |  |  | 东方红-SA250 | 江动TY2100IT电启动柴油机；标定功率：18.4kW；后轮驱动；轮胎规格（前/后）4.0-16/9.5-24；轮距（前/后）：1080/1020mm；轴距1630 mm；离地间隙325mm；速度范围：2.17～28.13km/h；4×（2+1）组成式变速箱；带差速锁；540r/min六键后动力输出（选装720r/min）；1类悬挂杆件；前4后2块配重；带气泵气阀装置；新型专利覆盖件、前照灯组合件；全新信号灯、反射器；新型弧齿；强化型传动系；加强型机架及配免维护电瓶（100Ah）；加大水箱和风扇；带消声器防护装置；带动力输出锁定装置和防脱档装置，带后视镜。 | 7000 |  |
|  |  | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TB400（原FT400） | 两轮驱动，驾驶室，全柴或新柴490发动机(29.4KW)，8+4档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/12.4-28)；整机产地：潍坊。 | 13000 |  |
|  |  |  | TB404（原FT404） | 四轮驱动，驾驶室，全柴或新柴490发动机(29.4KW)，8+4档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28)，前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 16000 |  |
|  |  |  | TE250 | 两轮驱动，莱动385或江动2100发动机（18.8KW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩，单作用离合器，机械转向，气刹，动力输出（540/720r/min），前、后轮胎（ 5.0-15/9.5-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 7000 |  |
|  |  |  | TE254 | 四轮驱动，莱动385或江动2100发动机（18.8KW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩，单作用离合器，液压转向，气刹，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/720r/min），前、后轮胎（6.0-16/9.5-24）,前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 10000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TE280（原FT280） | 两轮驱动，江动2100发动机（20.6kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩,单作用离合器，机械转向，气刹，动力输出（540/720r/min），前、后轮胎（5.0-15/9.5-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 9000 |  |
|  |  |  | TE284 | 四轮驱动，江动2100发动机（20.6kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩,加强型底盘，单作用离合器，液压转向，气刹，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/720r/min），前、后轮胎（6.0-16/9.5-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 11000 |  |
|  |  |  | TE300（原FT300A） | 两轮驱动，力佳2105或江动3100发动机（22.1KW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩，单作用离合器，机械转向，气刹，动力输出（540/720r/min），前/后轮胎（6.0-16/11.2-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 9000 |  |
|  |  |  | TE304（原FT304A） | 四轮驱动，力佳2105或江动3100发动机（22.1KW），8+8梭式换档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器，新型换代机罩，双作用离合器，液压转向，气刹，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/720r/min），前后高花轮胎（6.5-16/9.5-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 11000 |  |
|  |  |  | TE320 | 两轮驱动，力佳2105或江动3100发动机（23.5KW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器,单作用离合器，机械转向，气刹，动力输出（540/720r/min），前、后轮胎（6.0-16/11.2-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 10000 |  |
|  |  |  | TE324 | 四轮驱动，江动3100或力佳2105发动机（23.5KW），8+8档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，位调节提升器,双作用离合器，液压转向，气刹，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/720r/min），前、后高花轮胎（6.5-16/9.5-24），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 11000 |  |
|  |  |  | TH300 | 两轮驱动，江动TY31001T35-4型发动机(2300r/min)（22.06kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器，机械转向，动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（5.50-16/11.2-28)；整机产地：潍坊。 | 9000 |  |
|  |  |  | TH304 | 四轮驱动，江动TY31001T35-5型发动机(2300r/min)（22.06kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器，液压转向，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（7.5-16/11.2-28)；整机产地：潍坊。 | 11000 |  |
|  |  |  | TH350 | 两轮驱动，江动TY31001T35-4型发动机(2300r/min)（25.74kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器，机械转向，动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（5.50-16/11.2-28)；整机产地：潍坊。 | 11000 |  |
|  |  |  | TH354 | 四轮驱动，江动TY31001T35-5型发动机(2300r/min)（25.74kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器，液压转向，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（7.5-16/11.2-28)；整机产地：潍坊。 | 12000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TH400 | 两轮驱动，新柴490BT-25型发动机(2400r/min)（29.41kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器,机械转向，动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（5.5-16/11.2-28)，前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 12000 |  |
|  |  |  | TH404 | 四轮驱动，新柴490BT-25型发动机(2400r/min)（29.41kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器，单作用离合器，液压转向，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（7.5-16/11.2-28)，前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 14000 |  |
|  |  | 杭州龙发机械有限公司 电话：13588272070 传真：057182859628 | NY404-2 | 机架型式及驱动方式：无架式、4轮驱动发动机型号及名称：490BT型柴油机发动机12小时标定功率（kW）：29.4发动机标定转速（r/min）：2400变速箱：二轴式、直齿、（4＋1）×2组成式轮胎型号（前轮/后轮）：水田轮7.5-16/水田轮11.2-28 | 14000 |  |
|  |  | 江苏清拖农业装备有限公司 电话：0517-83732898 传真：0517-83732888 | JS-400 | 两轮驱动，江动495[ 力佳3105 ]发动机（29.4KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，机械双拉杆前轮转向，I类、后置式三点悬挂，力、位综合控制和浮动控制提升系统，双速动力输出，前、后轮胎（5.50-16/12.4-28高花），带前配重 | 13000 |  |
|  |  |  | JS-404 | 四轮驱动，江动495[力佳3105 ]发动机（29.4KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，I类、后置式三点悬挂，力、位综合控制和浮动控制提升系统，双速动力输出，前、后轮胎（8.3-20高花/12.4-28高花），带前配重 | 16000 |  |
|  |  | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话： 0515-88260118-8085 传真： 0515-88263326 | 黄海金马250A | 柴油机：KM385BT；功率：18.4 kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮5.00-15后轮9.5-24转向机构：机械转向动力输出：单速720r/min | 8000 |  |
|  |  |  | 黄海金马250B | 柴油机：TY2100IT；功率：18.4 kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮4.00-12后轮9.5-16转向机构：机械转向动力输出：单速720r/min | 7000 |  |
|  |  |  | 黄海金马250 | 柴油机：TY2100IT；功率：18.4 kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮5.00-15后轮9.5-24转向机构：机械转向动力输出：单速720r/min | 7000 |  |
|  |  |  | 黄海金马254A | 柴油机：JD385T功率：18.4kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮6.00-16后轮9.5-24转向机构：液压转向动力输出:单速720r/min | 10000 |  |
|  |  |  | 黄海金马254 | 柴油机：TY2100IT；功率： 18.4kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮6.00-16 后轮9.5-24转向机构：液压转向动力输出：单速720r/min | 10000 |  |
|  |  |  | 黄海金马300A | 柴油机：ZN390T；功率： 22.1Kw离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮5.00-15后轮9.5-24转向机构：机械转向动力输出：单速720r/min | 9000 |  |
|  |  |  | 黄海金马300 | 柴油机：SL2105BT；功率：22.1kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮5.00-15后轮11.2-24转向机构：机械转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 10000 |  |
|  |  |  | 黄海金马304A | 柴油机：ZN390T；功率： 22.1 kW离合器：9吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮6.00-16后轮9.5-24转向机构：液压转向动力输出：单速720r/min | 11000 |  |
|  |  |  | 黄海金马304 | 柴油机：SL2105BT；功率：22.1kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮7.50-16后轮11.2-24转向机构：液压转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话：0515-88260118 -8085 传真：0515-88263326 | 黄海金马350 | 柴油机：TY3100IT；功率：25.7kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮5.00-15后轮11.2-24转向机构：机械转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 10000 |  |
|  |  |  | 黄海金马354 | 柴油机：TY3100IT；功率：25.7kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮7.50-16后轮11.2-24转向机构：液压转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 12000 |  |
|  |  |  | 黄海金马400A | 柴油机：ZN490BT；功率：29.4kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮6。00-16后轮11.2-28转向机构：机械转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 12000 |  |
|  |  |  | 黄海金马400 | 柴油机：490BT；功率：29.4 kW离合器：10吋单作用变速箱：(2+1)×4组成式轮胎：前轮6.00-16后轮12.4-28转向机构：液压转向动力输出:双速540/720r/min换档方式:啮合套换档最终传动:行星齿轮传动制动器形式:湿式制动器 | 13000 |  |
|  |  |  | 黄海金马404A | 柴油机：ZN490BT；功率：29.4kW离合器：十吋单作用变速箱：(4+1)×2组成式轮胎：前轮7.50-16后轮11.2-28转向机构：液压转向液压提升：前置齿轮泵动力输出:双速540/720 r/min | 14000 |  |
|  |  |  | 黄海金马404 | 柴油机：490BT；功率29.4kW离合器：10吋单作用变速箱：(2+1)×4组成式轮胎：前轮8.3-20后轮12.4-28转向机构：液压转向动力输出:双速 540/720r/min换档方式:啮合套换档最终传动:行星齿轮传动制动器形式:湿式制动器 | 16000 |  |
|  |  | 洛阳路通农业装备有限公司 电话：0379-67898026 传真：0379-67895258 | 路通-400 | 标准配置：新柴490BT.10英寸双作用离合器.档位数：8+4.啮合套换挡.液压转向.轮胎：前6.0-16.后12.4-28. 后置三点悬挂：Ⅰ类.动力输出转速：540/760（8键）.单组液压输出，前/后复合配重，提升器：力﹑位综合调节.气刹. 技术参数：4x2两轮驱动.整机尺寸(长X宽X高)：3910x1620x2130.轴距 1964.发动机功率 29.4KW.标定转速 2400r/min.动力输出功率 24.1kw | 13000 |  |
|  |  | 马恒达（中国）拖拉机有限公司 电话：0791-3871345 传真：0791-3871345 | MFS250 | 发动机：IL316DI（NJ385）；功率：18.4 kW；8个前进档，2个倒退档；机械转向；单作用离合器；两速动力输出540/833rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：4.5-16/9.5-24;新流线型机罩；加宽地板；加宽档泥板；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 8000 |  |
|  |  |  | MFS284 | 发动机：IL316DI-DAF(NJ385)；功率：20.6kW；8个前进档，2个倒退档；液压转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：6.0-16/9.5-24;新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；无气刹装置；免维护电瓶。 | 11000 |  |
|  |  |  | MFS3001 | 发动机：ZN390T；功率：22.1 kW；8个前进档，2个倒退档；带差速锁；机械转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/11.2-24；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 9000 |  |
|  |  |  | MFS300 | 发动机：SL2105BT；功率：22.1 kW；8个前进档，2个倒退档；机械转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/11.2-24;新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 9000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 马恒达（中国）拖拉机有限公司 电话：0791-3871345 传真：0791-3871345 | MFS304 | 发动机：SL2105BT；功率：22.1 kW；8个前进档，2个倒退档；液压转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：6.5-16/11.2-24；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 11000 |  |
|  |  |  | MFS350 | 发动机：SL3100ABT2；功率：25.7 kW；8个前进档，2个倒退档；机械转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/11.2-24;新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 10000 |  |
|  |  |  | MFS354 | 发动机：SL3100ABT2；功率：25.7 kW；8个前进档，2个倒退档；液压转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：6.5-16/11.2-24;新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 13000 |  |
|  |  |  | MFS4001 | 发动机：ZN490BT；功率：29.4 kW；8个前进档，2个倒退档；带差速锁；机械转向；单作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；位调节；Ⅰ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/12.4-24；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；气刹装置；免维护电瓶。 | 12000 |  |
|  |  |  | MFS400 | 发动机：B490BT；功率：29.4 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；机械转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/11.2-28;新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；免维护电瓶。 | 13000 |  |
|  |  |  | MFS404 | 发动机：B490BT；功率：29.4 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；液压转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：7.5-16/11.2-28；新流线型机罩；带手刹制动；后配重；免维护电瓶。 | 16000 |  |
|  |  | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 电话：0574-86173785 传真：0574-86173785 | 280 | 标准配置：前轮4.00-16后轮9.5-24；机械转向；发动机SL2100T；后大灯一只；最小使用质量1160公斤；后配重72公斤（二块）；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率20.6kw；标定转速2200r/min ；额定牵引力5.50Kn；最大牵引功率≥15.45kw；动力输出轴功率18.34 kw；外形尺寸2870长×1355宽×1950高；最大提升力框架点4.64kN； 轮距（前/后）1100-1400/1100-1400 | 9000 |  |
|  |  |  | 300 | 标准配置：前轮5.00-15后轮11.2-24；机械转向；发动机SL2105T；后大灯一只；最小使用质量1200公斤；后配重72公斤（二块）；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率22.1kw；标定转速2200r/min ；额定牵引力6.00Kn；最大牵引功率≥16.5kw；动力输出轴功率19.57 kw；外形尺寸2870长×1400宽×2030高；最大提升力框架点4.972kN； 轮距（前/后）1100-1400/1100-1400 | 9000 |  |
|  |  |  | 320 | 标准配置：前轮5.00-15后轮11.2-24；机械转向；发动机SL2105T；后大灯一只；最小使用质量1210公斤；后配重72公斤（二块）；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率23.5kw；标定转速2350r/min ；额定牵引力8.00Kn；最大牵引功率≥17.625kw；动力输出轴功率20.71 kw；外形尺寸2870长×1400宽×2050高；最大提升力框架点5.29kN； 轮距（前/后）1100-1400/1100-1400 | 9000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 电话：0574-86173785 传真：0574-86173785 | 324 | 标准配置：前轮6.00-16后轮11.2-24；液压转向；发动机SL2105T；后大灯一只；最小使用质量1400公斤；后配重72公斤（二块）；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率23.5kw；标定转速2350r/min ；额定牵引力8.00Kn；最大牵引功率≥17.625kw；动力输出轴功率20.71 kw；外形尺寸2870长×1400宽×2050高；最大提升力框架点5.29kN； 轮距（前/后）1200/1100-1400 | 11000 |  |
|  |  |  | 350 | 标准配置：前轮5.00-15后轮11.2-24；机械转向；发动机SL2108T；后大灯一只；最小使用质量1230公斤；后配重72公斤（二块）；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率25.7kw；标定转速2350r/min ；额定牵引力7.00Kn；最大牵引功率≥18.00kw；动力输出轴功率20.9 kw；外形尺寸2870长×1400宽×2030高；最大提升力框架点5.29kN； 轮距（前/后）1100-1400/1100-1400 | 10000 |  |
|  |  |  | 400 | 标准配置：前轮5.5-16后轮11.2-28；机械转向；发动机490BT；后大灯一只；最小使用质量1535公斤；前/后配重84公斤/152；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率29.4kw；标定转速2400r/min ；额定牵引力8.50Kn；最大牵引功率≥22.05kw；动力输出轴功率25.90 kw；外形尺寸3510长×1590宽×2020高；最大提升力框架点7.94kN； 轮距（前/后）1300-1500/1300-1500 | 12000 |  |
|  |  |  | 404 | 标准配置：前轮7.5-16后轮11.2-28；液压转向；发动机490BT；后大灯一只；最小使用质量1698公斤；前、后配重：前84公斤/后152公斤；悬挂调节方式力、位综合调节技术参数：标定功率29.4kw；标定转速2400r/min ；额定牵引力11.00Kn；最大牵引功率≥22.05kw；动力输出轴功率25.9 kw；外形尺寸3505长×1590宽×2030高最大提升力框架点7.94kN； 轮距（前/后）1300/1300-1500 | 14000 |  |
|  |  | 荣成市海山机械制造有限公司 电话：0631-7521596 传真：0631-7502188 | HS304 | 1.发动机，型号：SL 2105BT212小时功率(kW)：22.1，标定转速(r/min)：22002.驱动方式：四轮驱动3.离合器：双作用4.档位数，前进：8，后退：25.极限速度(km/h，前进档)：1.95～27.116.动力输出转速（r/min）：540/7207.制动形式：机械、盘式8.液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类9.转向机构：液压式10.轮胎型号，前轮：7.50-16，后轮：11.2-2411.配重（kg）：前60 ，后 16012.配装免维护电瓶13.加强型底盘14带气刹装置 | 11000 |  |
|  |  |  | HS350 | 1.发动机，型号：4L22BT12小时功率(kW)：25.8，标定转速(r/min)：23502.驱动方式：两轮驱动3.离合器：双作用4.档位数，前进：8，后退：25.极限速度(km/h，前进档)：2.13～27.116.动力输出转速（r/min）：540/10007.制动形式：机械、蹄式8.液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类9.转向机构：机械式10.轮胎型号，前轮5.00-15，后轮：11.2-2411.配重（kg）：前 60 ，后 16012.配装免维护电瓶13.加强型底盘14．带气刹装置 | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 荣成市海山机械制造有限公司 电话：0631-7521596 传真：0631-7502188 | HS354 | 1.发动机，型号：TY3100IT12小时功率(kW)：25.7，标定转速(r/min)：23002.驱动方式：四轮驱动3.离合器：双作用4.档位数，前进：8，后退：25.极限速度(km/h，前进档)：1.95～27.116.动力输出转速（r/min）：540/7207.制动形式：机械、盘式8.液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类9.转向机构：液压式10.轮胎型号，前轮：7.50-16，后轮：11.2-2411.配重（kg）：前 60 ，后160 12.配装免维护电瓶13.加强型底盘14．带气刹装置 | 13000 |  |
|  |  |  | HS404-1 | 发动机，型号：ZN490BT12小时功率(kW)：29.4，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：四轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：2；极限速度(km/h，前进档)：1.95～27.11；动力输出转速（r/min）：540/720；制动形式：机械、盘式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前轮：7.50-16，后轮：11.2-28；配重（kg）：前 60后 160；配装免维护电瓶；加强型底盘；带气刹装置 | 14000 |  |
|  |  | 山东常林集团股份有限公司 电话：0539-6203668 传真：0539-6215678 | SH354 | 1.最小使用重量(kg)：21122.外型尺寸(mm)：3690×1585×25153.最大牵引力及牵引功率(kN、kW)：≥10.5,≥19.284.最大动力输出功率及转速(kW、r/min)：≥20.75,540/7605.速度范围(最高、最低)(km/h)： 30.49、2.336.悬挂系统最大提升力(kN)：≥5.8 | 13000 |  |
|  |  | 山东福尔沃农业装备有限公司 电话：0536-7638666 传真：0536-7638666 | FB280 | 两轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3170*1510*1780，力佳SL2100BT1发动机（20.6kW /2200 r/min），8+2档，单作用离合器，机械转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：5.5-16，后轮：9.5-24，前/后配重：0/60kg. | 9000 |  |
|  |  |  | FB284 | 四轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3200*1510*1780，力佳SL2100BT2发动机（20.6kW /2200 r/min），8+2档，单作用离合器，液压转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：6.0-16，后轮：9.5-24，前/后配重：0/60kg. | 11500 |  |
|  |  |  | FB300 | 两轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3170*1510*1780，力佳SL2105BT1发动机（22.1kW /2200 r/min），8+2档，单作用离合器，机械转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：5.5-16，后轮：11.2-24，前/后配重：0/80kg. | 9000 |  |
|  |  |  | FB304 | 四轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3200*1510*1780，力佳SL2105BT2发动机（22.1kW /2200 r/min），8+2档，单作用离合器，液压转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：6.0-16，后轮：11.2-24，前/后配重：0/80kg. | 11000 |  |
|  |  |  | FB320 | 两轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3170*1510*1780，力佳SL2105BT1发动机（23.5kW /2350 r/min），8+2档，单作用离合器，机械转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：5.5-16，后轮：11.2-24，前/后配重：0/80kg. | 9000 |  |
|  |  |  | FB324 | 四轮驱动，外形尺寸（长*宽*高）：3200*1510*1780，力佳SL2105BT2发动机（23.5kW /2350 r/min），8+2档，单作用离合器，液压转向，闭式、蹄式制动器，力位综合调节，后置Ⅰ类三点悬挂，动力输出转速：540/720r/min,前轮：6.0-16，后轮：11.2-24，前/后配重：0/80kg. | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 山东华山拖拉机制造有限公司 电话：0536-7898858 传真：0536-7899005 | 300 | 后轮驱动；发动机：莱动3T30，标定功率：22.1KW;轮胎规格（前/后）4.50-12/9.50-16；轮距（前/后）1000/980mm；轴距：1470mm;最小离地间隙280mm；额定牵引力：6.35KN;速度范围：1.71～26.13Km/h;二轴式、直齿（4+1）×2组成式变速箱；720r/min后置、非独立式动力输出；1类悬挂杆件；球面蜗杆滚轮式转向机；蹄式制动器；带差速锁；前后各两块配重 | 9000 |  |
|  |  |  | 350 | 后轮驱动；发动机：莱动4L22BT，标定功率：25.8KW;轮胎规格（前/后）4.50-12/9.50-16；轮距（前/后）1000/980mm；轴距：1470mm;最小离地间隙280mm；额定牵引力：6.6KN,速度范围：1.71～26.13Km/h;二轴式、直齿（4+1）×2组成式变速箱；720r/min后置、非独立式动力输出；1类悬挂杆件；球面蜗杆滚轮式转向机；蹄式制动器；带差速锁；前后各两块配重 | 10000 |  |
|  |  | 山东时风（集团）有限责任公司 电话：0635-3992869 传真：0635-3992845 | SF250 | 江动2100 (或飞动295，价格相同)发动机，功率18.4kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，位调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：5.00-15/9.5-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 8000 |  |
|  |  |  | SF254 | 力佳2100(或江动2100，价格相同)发动机，功率18.4kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，位调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：6.00-16/9.5-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，液压转向，强化变速箱，带锁档机构，Ⅰ类三点悬挂。 | 10000 |  |
|  |  |  | SF300 | 江动390(或常柴390，价格相同)发动机，功率22kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：5.00-15/11.2-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，强化变速箱，带锁档机构，Ⅰ类三点悬挂。 | 9000 |  |
|  |  |  | SF304 | 力佳2105 (或江动390，价格相同)发动机，功率22.1kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：7.50-16/11.2-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，液压转向，强化变速箱，带锁档机构，Ⅰ类三点悬挂。 | 11000 |  |
|  |  |  | SF350 | 江动3100 (或江动395，价格相同)发动机，功率25.7kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：5.00-15/11.2-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，强化变速箱，带锁档机构，Ⅰ类三点悬挂。 | 10000 |  |
|  |  |  | SF354 | 江动395 (或江动3100，价格相同)发动机，功率25.7kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，液压转向，带差速锁，前/后轮胎：7.50-16/11.2-24，4块前配重、单层后配重，气刹装置，液压转向，强化变速箱，带锁档机构，Ⅰ类三点悬挂。 | 12000 |  |
|  |  |  | SF400 | 新柴490(或江动490，价格相同)发动机，功率29.4kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：5.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 12000 |  |
|  |  |  | SF404 | 新柴490(或江动490，价格相同)发动机，功率29.4kW， 8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，液压转向，带差速锁，前/后轮胎：7.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 14000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 电话：0536-8367786 传真：0536-8573602 | 300 | 发动机型号LD3T30，12h功率：22kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，一组液压输出，带差速锁、8个前进档2个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类前配重32kg，后， 配重55kg | 10000 |  |
|  |  |  | 350 | 发动机型号TY3100T，12h功率：25.7kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，一组液压输出，带差速锁、8个前进档2个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重32kg，后， 配重55kg | 11000 |  |
|  |  |  | 400 | 发动机型号ZN490BT，12h功率：29.4kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 13000 |  |
|  |  |  | 404 | 发动机型号ZN490BT，12h功率：29.4kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 16000 |  |
|  |  | 山东五征集团有限公司 电话：0633-5329999 传真：0633-5328029 | WZ250A | 发动机KM385BT、功率18.5 KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、动力输出转速720r/min、前后配重42/78kg、轮胎5.50-16/9.5-24。 | 7000 |  |
|  |  |  | WZ254 | 发动机KM385BT、功率18.5 KW、四轮驱动、前进档8、倒退档2、位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、全液压转向、单作用离合器、动力输出转速720r/min、前后配重42/78kg、轮胎6.00-14/9.5-24。 | 10000 |  |
|  |  |  | WZ300 | 发动机JD2110T、功率22.1KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重104/78kg、轮胎5.50-16/11.2-24。 | 9000 |  |
|  |  |  | WZ300X | 发动机ZN390T、功率22.1 KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、动力输出转速720r/min、前后配重42/78kg、轮胎5.00-15/9.5-24。 | 9000 |  |
|  |  |  | WZ350 | 发动机TY395IT、功率25.7KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重104/78kg、轮胎5.50-16/11.2-24。 | 10000 |  |
|  |  |  | WZ400 | 发动机JD490T、功率29.4KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎5.50-16/11.2-28。 | 12000 |  |
|  |  | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS250 | 两轮驱动；飞动295TA-3发动机：12小时功率18.5KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前4.0-16，后9.5-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1340kg。 | 8000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS250Ⅲ | 两轮驱动；莱动KM385BT发动机：12小时功率18.4KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前5.0-15，后9.5-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具，最小使用重量：1180kg。 | 8000 |  |
|  |  |  | TS254 | 四轮驱动；飞动295TA-3发动机：12小时功率18.5KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；循环球式机械转向；双速动力输出；轮胎：前6.0-16，后9.5-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1530kg。 | 10000 |  |
|  |  |  | TS280 | 两轮驱动；飞动295TA-2发动机：12小时功率19.4KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前5.0-15，后9.5-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1340kg。 | 8000 |  |
|  |  |  | TS300 | 两轮驱动；飞动SD2100TA发动机：12小时功率22KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前5.0-15，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1370kg。 | 9000 |  |
|  |  |  | TS300Ⅲ(大棚王) | 两轮驱动；江动2102发动机：12小时功率22.05KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前4.5-12，后7.5-16；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具，最小使用重量：1180kg。 | 9000 |  |
|  |  |  | TS300D | 两轮驱动；常柴ZN390T发动机：12小时功率22.1KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出；轮胎：前5.0-15，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1440kg。 | 10000 |  |
|  |  |  | TS304 | 四轮驱动；飞动SD2100TA发动机：12小时功率22KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；循环球式机械转向；双速动力输出；轮胎：前6.5-16，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1580kg。 | 11000 |  |
|  |  |  | TS304D | 四轮驱动；常柴ZN390T发动机：12小时功率22.1KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；循环球式机械转向；双速动力输出；轮胎：前6.5-16，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具；大底盘，最小使用重量：1650kg。 | 11000 |  |
|  |  |  | TS350 | 两轮驱动；江动JD3100发动机：12小时功率25.7KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出，动力输出为啮合套换档；轮胎：前5.0-15，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具，最小使用重量：1450kg。 | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS354 | 四轮驱动；江动JD3100发动机：12小时功率25.7KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出，动力输出啮合套换档；轮胎：前6.5-16，后11.2-24；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具，最小使用重量：1680kg。 | 12000 |  |
|  |  |  | TS400 | 两轮驱动；江动JD490T发动机：12小时功率29.4KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；单作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；机械转向；双速动力输出，动力输出为啮合套换档；轮胎：前6.0-16，后11.2-28；带前、后配重；新型流线型全封闭覆盖件；组合灯具，最小使用重量：1630kg。 | 13000 |  |
|  |  |  | TS404 | 四轮驱动；江动JD490T发动机：12小时功率29.4KW；变速箱：前进档8个，倒退档2个；后轮距可调；带差速锁；带气刹；单作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出，动力输出为啮合套换档；轮胎：前7.5-16，后11.2-28；带前、后配重；组合灯具；新型流线型全封闭覆盖件，最小使用重量：1700kg。 | 14000 |  |
|  |  | 上海纽荷兰农业机械有限公司 电话：021-55584500 转2620 传真：021-55057758 | SNH250 | 1.柴油机SL2100ABT 18.6 kw（符合国I标准）2.档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前后配重8.机械转向9.单作用离合器10气刹装置11.前轮：4.00-16 后轮：9.5-24 | 8000 |  |
|  |  |  | SNH254 | 1.柴油机SL2100ABT 18.6 kw（符合国I标准）2. 档位8+23.带差速锁4.动力输出啮合套换挡540/750 r/min5.力、位调节6.I类、三点悬挂7.前配重8.后配重9.机械转向10.单作用离合器11.气刹装置12.后轮： 9.5-24 | 10000 |  |
|  |  | 石家庄江淮动力机有限公司 电话：0311-85383319 传真：0311-85383859 | JT250 | 配TY2100IT柴油机，单作用离合器，变速箱（4+1）×2，单速动力输出(720r/min)，机械转向，差速锁，前后配重，可调前轴,前轮5.00-15,后轮9.5-24，免维护电瓶，带悬挂；带气刹装置； | 8000 |  |
|  |  |  | JT254 | 配TY2100IT柴油机，单作用离合器，变速箱（4+1）×2，单速动力输出(720r/min)，全液压转向器，差速锁，前后配重，前轮6.00-16，后轮9.50-24，免维护电瓶，带悬挂；带气刹装置； | 10000 |  |
|  |  |  | JT280 | 配JD2102T柴油机, 单作用离合器, 机械转向,单速动力输出轴(720r/min), 差速锁,前后配重,前轮5.00-15,后轮9.5-24，免维护电瓶，带悬挂；带气刹装置. | 9000 |  |
|  |  |  | JT404 | 江动JD490IT柴油机、单作用离合器、全液压转向器、（4+1）×2变速箱，双速动力输出(540/720)、差速锁、前后配重、前轮7.5-16、后轮11.2-28，免维护电瓶，带悬挂，带气刹装置 | 16000 |  |
|  |  | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 电话： 0536-8137168 传真：0536-8139018 | TH250 | 江动2100柴油机，功率18.4kW、（4+1）*2、机械转向、不带气泵、前轮5.50-16后轮9.50-24、单作用离合器、位调节、带差速锁、前轮距1000mm-1500mm可调，后轮距1000mm-1500mm可调 | 7000 |  |
|  |  | 烟台市东汽农业装备有限公司 电话：0535-7237871 传真：0535-7237871 | DQ404 | 全柴QC490发动机，功率29.4kW；外形尺寸：3513×1750×2130；四轮驱动；全封闭驾驶室；8+4档，啮合套换挡；液压转向；双作用离合器；带差速锁；双速动力输出；前轮8.3-20，后轮11.4-28；带前后配重两层（可选装）； | 16000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 兖州市山拖凯泰机械有限公司 电话：0537-3550866 传真：0537-3637698 | 山拖300 | SD2100发动机，功率22KW，单作用离合器，机械转向，前后配重（13.5kg/160kg），双速动力输出，气刹装置、差速锁，前后可调轮距，前轮5.00-15，后轮11.2-24，力位提升器,整机产地:山东兖州 | 9000 |  |
|  |  |  | 山拖304 | 2105BT发动机，功率22KW，单作用离合器，液压转向，前后配重（50kg/80kg），双速动力输出，气刹装置、差速锁，后轮可调，前轮6.00-16，后轮9.5-24，力位提升器,整机产地:山东兖州 | 11000 |  |
|  |  |  | 山拖350 | TY3100发动机，功率25.7KW，单作用离合器，机械转向，前后配重（50kg/160kg），双速动力输出，差速锁，气刹装置、前后可调轮距，前轮5.00-15，后轮11.2-24，力位提升器,整机产地:山东兖州 | 10000 |  |
|  |  |  | 山拖354 | 3100BT发动机，功率25.7KW，单作用离合器，液压转向，前后配重（50kg/80kg），双速动力输出，气刹装置、差速锁，后轮可调轮距，前轮6.50-16，后轮11.2-24，力位提升器,整机产地:山东兖州 | 12000 |  |
|  |  | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 电话：0574-86570803 传真：0574-86570806 | 奔野280 | SL2100ABT柴油机（国I排放），12h标定功率20.6kW，标定转速2200r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；二轮驱动；前轮4.00-16、后轮9.5-24；机械转向；单作用离合器；力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类，双速后动力输出；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 9000 |  |
|  |  |  | 奔野284 | SL2100ABT柴油机（国I排放），12h标定功率20.6kW，标定转速2200r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；四轮驱动；前轮6.00-16、后水田专用轮胎9.5-24；机械转向；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 11500 |  |
|  |  |  | 奔野300 | SL2105ABT柴油机（国I排放），12h标定功率22.1kW，标定转速2200r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；二轮驱动、前轮5.00-15，后轮11.2-24，机械转向，单作用离合器，力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类，双速后动力输出；气刹装置；液压输出单路阀总成；前配重7块；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 10000 |  |
|  |  |  | 奔野304-2 | SL2105ABT柴油机（国I排放），，12h标定功率22.1kW，标定转速2200r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；四轮驱动，前轮6.00-16，后水田专用轮胎9.5-24，液压转向，单作用离合器，力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类，双速后动力输出；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 11000 |  |
|  |  |  | 奔野320 | SL2105ABT柴油机（国I排放），12h标定功率23.5kW，标定转速2350r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；二轮驱动;前轮5.00-15、后轮11.2-24；机械转向；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 10000 |  |
|  |  |  | 奔野324-2 | SL2105ABT柴油机（国I排放），12h标定功率23.5kW，标定转速2350r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；四轮驱动；前轮6.00-16、后轮11.2-24；液压转向；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；后配重两边各一层。整机产地：宁波。 | 11000 |  |
| 拖拉机 | 25-40马力拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 电话：0574-86570803 传真：0574-86570806 | 奔野350 | TY3100IT柴油机（国I排放），12h标定功率25.7kW，标定转速2300r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档、副变速啮合套换档；柱销式差速锁；二轮驱动；前轮5.50-16、后轮11.2-28；流线型新机罩；全液压转向；单作用离合器，力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 11000 |  |
|  |  |  | 奔野350-3 | SL2108ABT柴油机（国I排放），12h标定功率25.7kW，标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、滑动齿轮换档；二轮驱动；前轮5.00-15、后轮11.2-24；机械转向；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；气刹装置；液压输出单路阀总成；前配重7块；后配重两边各一层；高地隙前桥。整机产地：宁波。 | 11000 |  |
|  |  |  | 奔野354-12 | TY3100IT柴油机（国I排放），12h标定功率25.7kW，标定转速2300r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档、副变速啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动；前水田专用轮7.50-16、后水田专用轮胎11-28；全液压转向；流线型新机罩；单作用离合器；力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 12000 |  |
|  |  |  | 奔野400 | 490BT柴油机（国I排放），12h标定功率29.4kW，标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档、副变速啮合套换档；柱销式差速锁；二轮驱动，前轮5.50-16、后轮11.2-28，流线型新机罩；全液压转向；液压输出单路阀总成；气刹装置；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 13000 |  |
|  |  |  | 奔野404-2 | 490BT柴油机（国I排放），12h标定功率29.4kW，标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档、副变速啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动；前水田专用轮胎7.50-16、后水田专用轮胎11-28，液压转向，单作用离合器，力位综合液压调节系统，液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 14000 |  |