| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 电话：0431-82561015 传真：0431-82561001 | SNH500 | 1.柴油机 SNH4100B-3;36.8 KW/2000r/min（符合国I标准）;2、啮合套换档，档位8+2;3、带差速锁;4、动力输出为766r/min;5、力位综合调节;6、三点悬挂为Ⅱ类;7. 前配重;8. 后配重;9. 机械转向;10.半分置式液压提升（高机盖）;11．驾驶室（含风扇和气刹装置）;12．前轮：6.00-16;后轮：12.4-28 | 16000 |  |
|  |  |  | SNH504 | 1.柴油机 SNH4100B-3;36.8 KW/2000r/min（符合国I标准）;2、啮合套换档，档位8+2;3、带差速锁;4、动力输出为766r/min;5、力位综合调节;6、三点悬挂为Ⅱ类;7、液压助力转向;8、半分置式液压提升（高机盖）;9、驾驶室（含风扇）;10、单组液压输出;11、后配重;12、前轮：8.3-20 ;后轮： 11-32 | 20000 |  |
|  |  |  | SNH554 | 1.柴油机 SNH4100B-2;40.4 KW/2000r/min（符合国I标准）;2、啮合套换档，档位8+2;3、带差速锁;4、动力输出为766r/min;5、力位综合调节;6、三点悬挂为Ⅱ类;7、液压助力转向;8、半分置式液压提升（高机盖）;9、驾驶室（含风扇）;10、单组液压输出;11、后配重;12、前轮：8.3-20 ;后轮： 11-32 | 23000 |  |
|  |  |  | SNH654 | 1.柴油机 SNH4102-3;48 KW/2400r/min（符合国I标准）;2、啮合套换档，档位8+2;3、带差速锁;4、动力输出为783r/min;5、全液压转向;6、力位综合调节;7、三点悬挂为Ⅱ类;8、防水密封传动轴;9. 前配重;10、后配重;11. 驾驶室（含风扇）;12．单组液压输出;13.前轮：8.3-24; 后轮：14.9-30 | 26000 |  |
|  |  |  | SNH704 | 1.柴油机 SNH4102;51.5 KW/2400r/min（符合国I标准）;2、啮合套换档，档位8+2;3、带差速锁;4、动力输出为783r/min;5、全液压转向;6、力位综合调节;7、三点悬挂为Ⅱ类;8、防水密封传动轴;9. 前配重;10．后配重;11. 驾驶室（含风扇）;12．单组液压输出;13．前轮：8.3-24 后轮：14.9-30 | 26000 |  |
|  |  |  | CT800 | 东方红LRC4108发动机(59kw);双作用离合器;啮合套换档;全液压转向;双速动力输出;力位综合调节;Ⅱ类三点后悬挂;风扇型全封闭驾驶室;带前后配重(两层);前轮6.50-20;后轮14.9-30 | 25000 |  |
|  |  |  | CT804 | 1、东方红LRC4108发动机(59kw);2、双作用离合器;3、啮合套换档;4、全液压转向;5、双速动力输出;6、力位综合调节;7、Ⅱ类三点后悬挂;8、风扇型全封闭驾驶室;9、带前后配重(两层);10、前轮11.2-24;后轮16.9-34 | 32000 |  |
|  |  | 常州常发农业装备有限公司 电话：0519-86233966 传真：0519-86230251 | CF420 | 两轮驱动、新昌490BT2发动机、12h标定功率为30.9kW、8个前进档、2个倒退档、机械转向、带气刹装置、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/720rpm、轮胎规格5.50-16/11.2-28、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 12000 |  |
|  |  |  | CF450A | 两轮驱动、CF495BT发动机、12h标定功率为33.1kW、8个前进档、2个倒退档、机械转向、带气刹装置、前后配重、带差速锁、动力输出轴转540/760rpm、轮胎规格5.50-16/11.2-2、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 14000 |  |
|  |  |  | CF454A | 四轮驱动、CF495BT发动机、12h标定功率为33.1kW、8个前进档、2个倒退档、全液压转向、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760rpm、轮胎规格7.5-16/11.2-28高花、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。两轮驱动、常发CF495T(CF4T-45)发动机、12h标定功率为33.1kW、全液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、啮合套换档8+4档、组合仪表、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760r/min、轮胎规格5.50-16/ 11.2-28、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 16000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 常州常发农业装备有限公司 电话：0519-86233966 传真：0519-86230251 | CF450 | 两轮驱动、常发CF495T(CF4T-45)发动机、12h标定功率为33.1kW、全液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、啮合套换档8+4档、组合仪表、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760r/min、轮胎规格5.50-16/ 11.2-28、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 14000 |  |
|  |  |  | CF454 | 四轮驱动、常发CF495T(CF4T-45)发动机、12h标定功率为33.1kW、全液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、8+8梭式换档、组合仪表、前配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760r/min、上下可调牵引、全封闭驾驶室、加高空滤、轮胎规格7.5-16/12.4-28高花胎、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂。 | 17000 |  |
|  |  |  | CF480 | 两轮驱动、常发CF495ZT (CF4ZT-48)发动机，12h标定功率为35.3kW、全液压转向、双作用离合器、8+8梭式换档、带差速锁、动力输出轴转速540/760r/min、组合仪表、悬吊式操纵、平地板、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、轮胎规格6.00-16/12.4-28、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 15000 |  |
|  |  |  | CF484 | 四轮驱动，常发CF495ZT (CF4ZT-48)发动机，12h标定功率为35.3kW、全液压转向、双作用离合器、8+8梭式换档、带差速锁、动力输出轴转速540/760r/min、组合仪表、悬吊式操纵、平地板、前配重、上下可调牵引、全封闭驾驶室、加高空滤、轮胎规格8.3-20/12.4-28高花胎、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 17000 |  |
|  |  |  | CF480A | 两轮驱动、新昌498BT发动机、12h标定功率为35.3kW、机械转向、8个前进档、2个倒退档、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760rpm、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂、前轮5.50-16、后轮11.2-28。 | 14000 |  |
|  |  |  | CF484A | 四轮驱动、新昌498BT发动机12h标定功率为35.3kW、全液压转向、8个前进档、2个倒退档、全封闭驾驶室、前后配重、带差速锁、动力输出轴转速540/760rpm、轮胎规格7.5-16/11.2-28高花。、力调节、位调节和浮动调节、1类后三点悬挂 | 16000 |  |
|  |  |  | CF500 | 两轮驱动、常发CF495ZT (CF4ZT-50)发动机、12h标定功率为36.8kW、全液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、动力输出轴转速540/760r/min、8+8梭式换档、带差速锁、组合仪表、前配重、前轮6.00-16、后轮高花12.4-28、上下可调牵引、加高空滤、带安全架、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 16000 |  |
|  |  |  | CF504 | 四轮驱动、常发CF495ZT (CF4ZT-50)发动机、12h标定功率为36.8kW、全液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、动力输出轴转速540/760r/min、8+8梭式换档、带差速锁、组合仪表、前配重、上下可调牵引、加高空滤、带安全架、轮胎规格8.3-20/12.4-28高花胎、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 18000 |  |
|  |  |  | CF550A | 两轮驱动、常发CF495ZT (CF4ZT-55)发动机、12h标定功率为40.5kW、液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、动力输出轴转速540/760r/min、8+4啮合套换档、组合仪表、前配重、带安全架、带差速锁、前轮6.50-16、后轮高花11-32、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 16000 |  |
|  |  |  | CF554A | 四轮驱动、常发CF495ZT (CF4ZT-55)发动机、12h标定功率为40.5kW、液压转向、双作用离合器、悬吊式操纵、平地板、动力输出轴转速540/760r/min、8+4啮合套换档、组合仪表、前配重、带安全架、带差速锁、轮胎规格8.3-24/11-32高花胎、上下可调牵引、加高空滤、力调节、位调节和浮动调节，1类后三点悬挂。 | 20000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 常州常发农业装备有限公司 电话：0519-86233966 传真：0519-86230251 | CF550 | 两轮驱动、YTR4105T发动机、12h标定功率为40.5kW、全液压转向，双作用离合器、8个前进档、2个倒退档，带差速锁，液压转向、动力输出轴转速760r/min、组合仪表、前轮6.00-16、后轮11-32高花、带前配重、带安全架、力调节、位调节和浮动调节，2类后三点悬挂。 | 18000 |  |
|  |  |  | CF554 | 四轮驱动、YTR4105T发动机、12h标定功率为40.5kW，全液压转向，双作用离合器、8个前进档、2个倒退档，带差速锁，液压转向、动力输出轴转速760r/min、组合仪表、轮胎规格8.3-20/11-32高花、带前配重、带安全架、力调节、位调节和浮动调节，2类后三点悬挂。 | 20000 |  |
|  |  |  | CF720北方 | 两轮驱动、YTR4108T发动机、12h标定功率为53kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档8+2档、动力输出轴转速760r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、带液压输出、带强压装置、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂、前轮6.50-20、后轮14.9-30。 | 21000 |  |
|  |  |  | CF724北方 | 四轮驱动、YTR4108T发动机、12h标定功率为53kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档8+2档、动力输出轴转速760r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、带液压输出、带强压装置、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂、前轮8.30-24、后轮14.9-30。 | 26000 |  |
|  |  |  | CF750北方 | 两轮驱动、LR4108T发动机、12h标定功率为55.1kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档8+2档、动力输出轴转速760/1000r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、带液压输出、带强压装置、前轮6.50-20、后轮14.9-30、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂。 | 26000 |  |
|  |  |  | CF754 | 四轮驱动、LR4108T发动机、12h标定功率为55.1kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档8+2档、动力输出轴转速760/1000r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、带液压输出、带强压装置、轮胎规格11.2-24/16.9-30、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂。 | 28000 |  |
|  |  |  | CF800北方 | 两轮驱动、LRC4108T发动机、12h标定功率为58.8kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档12+3档、动力输出轴转速760/1000r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、双组液压输出、带强压装置、前轮6.50-20、后轮14.9-30、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂。 | 25000 |  |
|  |  |  | CF804 | 四轮驱动、LRC4108T发动机、12h标定功率为58.8kW、全液压转向、双作用离合器、啮合套换档12+3档、动力输出轴转速760/1000r/min、组合仪表、带差速锁，带气刹装置、前后配重、全封闭驾驶室、加高空滤、双组液压输出、带强压装置、轮胎规格11.2-24/13.6-38高花、力调节、位调节和浮动调节、2类后三点悬挂。 | 32000 |  |
|  |  | 常州东风农机集团有限公司 电话：0519-3261310 传真：0519-3256534 | 东风-420 | 配常柴490柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 13000 |  |
|  |  |  | 东风-424 | 配常柴490柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮8.3-20，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 16000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 电话：0519-3261310 传真：0519-3256534 | 东风-450 | 配江动495柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 15000 |  |
|  |  |  | 东风-454 | 配江动495柴油机，单作用离合器，全液压转向，加强型前桥，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮8.3-20，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 17000 |  |
|  |  |  | 东风-480C | 配江动495柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 15000 |  |
|  |  |  | 东风-484C | 配江动495柴油机，单作用离合器，全液压转向，加强型前桥，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮8.3-20，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 17000 |  |
|  |  |  | 东风-500 | 配江动4100柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 16000 |  |
|  |  |  | 东风-504 | 配江动4100柴油机，单作用离合器，全液压转向，加强型前桥，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮8.3-20，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 18000 |  |
|  |  |  | 东风-530 | 配江动4102柴油机，单作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 16000 |  |
|  |  |  | 东风-534 | 配江动4102柴油机，单作用离合器，全液压转向，加强型前桥，新型流线型机罩，带前、后配重，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，后轮轮距无级滑动可调，双速动力输出，前轮8.3-20，后轮12.4-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 18000 |  |
|  |  |  | 东风-550 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮14.9-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 18000 |  |
|  |  |  | 东风-554 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮8.3-24，后轮14.9-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东风-600 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮6.00-16，后轮14.9-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 19000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 电话：0519-3261310 传真：0519-3256534 | 东风-604 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮8.30-24，后轮14.9-28，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 21000 |  |
|  |  |  | 东风-650 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮6.50-20，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 19000 |  |
|  |  |  | 东风-654 | 配东方红4105柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮8.30-24，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 23000 |  |
|  |  |  | 东风-700 | 配东方红YTR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮6.50-20，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，两轮驱动。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东风-704 | 配东方红YTR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮8.30-24，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，四轮驱动。 | 26000 |  |
|  |  | 常州东风农机集团有限公司 电话： 0519-3261310 传真： 0519-3256534 | 东风-750 | 配东方红LR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮7.50-16，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，全封闭地板加副油箱，两轮驱动。 | 22000 |  |
|  |  |  | 东风-754 | 配东方红LR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，带前、后配重，新型流线型机罩，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，前轮8.30-24，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，全封闭地板加副油箱，四轮驱动。 | 28000 |  |
|  |  |  | 东风-800 | 配东方红LR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，带双强压装置，前轮7.50-16，后轮14.9-30，12个前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，全封闭地板加副油箱，两轮驱动。 | 24000 |  |
|  |  |  | 东风-804 | 配东方红LR4108柴油机，双作用离合器，全液压转向，新型流线型机罩，带前、后配重，加强型后桥，带气泵系统，带差速锁，免维护电瓶，双速动力输出，带双强压装置，前轮8.30-24，后轮14.9-30，12前进档，4个后退档，啮合套换档，Ⅱ类三点悬挂，全封闭地板加副油箱，四轮驱动。 | 32000 |  |
|  |  | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-450 | 新柴495发动机或东方红3108、国Ⅰ排放标准，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重，含双作用离合器，含气刹装置，含6.5-16前导向轮/11-28水田胎或6.0-16/12.4-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 15000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-454 | 新柴495发动机或东方红3108、国Ⅰ排放标准，8+4档变速箱，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重，含双作用离合器，含气刹装置，含8.3-20/11-28水田胎或8.3-20/12.4-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，含后轮距无级可调，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 17000 |  |
|  |  |  | 东方红-500 | 东方红4105T52发动机或新柴498、国Ⅰ排放标准，双作用离合器，变速箱8+4挡位，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出；免维护电瓶，力位调节提升器，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重，含气刹装置，含6.5-16前导向轮/11-28水田胎或6.5-16/13.6-28平花胎或6.0-16/12.4-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 16000 |  |
|  |  |  | 东方红-504 | 东方红4105T52发动机或新柴498、国Ⅰ排放标准，双作用离合器，变速箱8+4档位，啮合套换档，液压转向，，540/720转/分（8键）动力输出；免维护电瓶，力位调节提升器，快换分体拖挂装置。增加配置：含前4后4配重，含8.3-20/11-28水田胎或8.3-20/13.6-28轮胎或8.3-20/12.4-28平花胎，含气刹装置，含框架式驾驶室，含1组液压输出，含后轮距无级可调，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东方红-524 | 东方红4105T53发动机或新柴498发动机、国Ⅰ排放标准，双作用离合器，变速箱8+4档位，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前8后6配重，含气刹装置、含8.3-24/11-32水田胎或8.3-20/13.6-28平花胎，含框架式驾驶室，含1组液压输出，含后轮距无级可调，前装载型加强前桥；整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东方红-550 | 东方红4105发动机、国Ⅰ排放标准，双作用离合器，变速箱8+4档位，啮合套换档，液压转向， 540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前8后6配重，含气刹装置，含6.5-16前导向轮/11-28水田胎或6.5-16/13.6-28平花胎，含框架式驾驶室，含一组液压输出，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 16000 |  |
|  |  |  | 东方红-MG600 | 发动机的标定功率：（12小时功率）45kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；6.50-16/14.9-28或7.5-16/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东方红-MG650 | 发动机的标定功率：（12小时功率）48kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；7.50-16/14.9-30或7.5-16/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 20000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-MG604 | 发动机的标定功率：（12小时功率）45kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；9.5-24/14.9-30或9.5-24(水田)/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 24000 |  |
|  |  |  | 东方红-MG654 | 发动机的标定功率：（12小时功率）48kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；9.5-24/14.9-30或9.5-24(水田)/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 26000 |  |
|  |  |  | 东方红-554 | 东方红4105发动机、国Ⅰ排放标准，双作用离合器，变速箱8+4档位，啮合套换档，液压转向，，540/720转/分（8键）动力输出，免维护电瓶，力位综合调节，快换分体拖挂装置。增加配置：含前8后6配重，含气刹装置，含8.3-24/11-32水田胎或8.3-20/13.6-28平花胎，框架式驾驶室，含1组液压输出，含后轮距无级可调，整体底板，国标安全防护装置，新型可调座椅。 | 23000 |  |
|  |  |  | 东方红-MG700 | 发动机的标定功率：（12小时功率）51.5kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；液压系动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；7.50-16/14.9-30或7.5-16/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 21000 |  |
|  |  |  | 东方红-X700 | 发动机的标定功率：（12小时功率）51.5kw；国Ⅰ排放标准；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；可调舒适座椅；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；7.5-16/14.9-30或7.5-16/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；强压入土；气刹装置。 | 21000 |  |
|  |  |  | 东方红-X750 | 发动机的标定功率：（12小时功率）55kw；国Ⅰ排放标准；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；可调舒适座椅；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；7.5-16/14.9-30或7.5-16/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；强压入土；气刹装置。 | 26000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红-MG704 | 发动机的标定功率：（12小时功率）51.5kw；国Ⅰ排放标准；变速箱:前进档10个，倒退档2个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：独立式双作用离合器；免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；驾驶室；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；9.5-24/14.9-30或9.5-24(水田)/11-32（水田）轮胎；单片多路阀（一组输出）；前4后2配重；气刹装置。 | 26000 |  |
|  |  |  | 东方红-X704 | 发动机的标定功率：（12小时功率）51.5kw；国Ⅰ排放标准；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全封闭驾驶室；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；前4后2配重；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；可调舒适座椅；驾驶室天窗；前装载型加强前桥；气刹装置；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；11.2-24/16.9-30或9.5-24（水田）/11-32（水田）轮胎；双片多路阀（两组输出）；强压入土。 | 26000 |  |
|  |  |  | 东方红-X724 | 发动机的标定功率：（12小时功率）53kw；国Ⅰ排放标准；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全封闭驾驶室；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；前4后2配重；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；可调舒适座椅；驾驶室天窗；前装载型加强前桥；气刹装置；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；11.2-24/16.9-30或9.5-24（水田）/11-32（水田）轮胎；双片多路阀（两组输出）；强压入土。 | 26000 |  |
|  |  |  | 东方红-X754 | 发动机的标定功率：（12小时功率）55kw；国Ⅰ排放标准；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；含全封闭驾驶室；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；前4后2配重；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；可调舒适座椅；驾驶室天窗；前装载型加强前桥；气刹装置；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；11.2-24/16.9-30或9.5-24（水田）/11-32（水田）轮胎；双片多路阀（两组输出）；强压入土。 | 28000 |  |
|  |  |  | 东方红-X800 | 发动机的标定功率：（12小时功率）58.8kw；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；三点悬挂类别：Ⅱ类；单片多路阀（一组输出）。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；整体底板；可调舒适座椅；含驾驶室；含动力输出720r/min或540/720/1000r/min（双转速）；7.5-16/14.9-30或7.5-16/11-32（水田）轮胎；含前4后2配重；含强压入土；含气刹装置。 | 25000 |  |
|  |  |  | 东方红-X804 | 发动机的标定功率：（12小时功率）58.8kw；变速箱：前进档12个，倒退档4个；带差速锁；全封闭驾驶室；全液压转向；啮合套换档；液压系统调节方式：位调节；前10后6配重；三点悬挂类别：Ⅱ类。增加配置：免维护电瓶、E-MARK认证灯具、组合仪表、国标安全防护装置；可调舒适座椅；驾驶室天窗；前装载型加强前桥；气刹装置；动力输出720r/min或540/720/1000r/min双转速；11.2-28/16.9-34或11.2-28（水田）/13.6-38（水田）轮胎；双片多路阀（两组输出）；强压入土。 | 32000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TH450 | 两轮驱动，新柴495BT-35型发动机(2400r/min)（33.09kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,液压转向，动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（5.5-16/11.2-28)，前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 14000 |  |
|  |  |  | TH454 | 四轮驱动，新柴495BT-35型发动机(2400r/min)（33.09kW），8+2档，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,单作用离合器，液压转向，穿心油缸前驱动桥（地隙高），动力输出（540/1000r/min），前、后轮胎（7.5-16/11.2-28），前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 16000 |  |
|  |  |  | TB450 （原FT450） | 两轮驱动，驾驶室，全柴或新柴495发动机(33.1KW)，8+4档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/12.4-28)；整机产地：潍坊。 | 15000 |  |
|  |  |  | TB454 （原FT454） | 四轮驱动，驾驶室，全柴或新柴495发动机(33.1KW)，8+4档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28)，前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 17000 |  |
|  |  |  | TB500 | 两轮驱动，驾驶室，全柴或新柴498发动机(36.8KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/12.4-28)；整机产地：潍坊。 | 16000 |  |
|  |  |  | TB504 | 四轮驱动，驾驶室，全柴或新柴498发动机(36.8KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡、带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,新型换代机罩，双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28），前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 18000 |  |
|  |  |  | FT520 | 两轮驱动，驾驶室，全柴4102或新柴498发动机(38.2KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/12.4-28)；整机产地：潍坊。 | 16000 |  |
|  |  |  | FT524 | 四轮驱动，驾驶室，全柴4102或新柴498发动机(38.2KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,新型换代机罩，双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28），前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 20000 |  |
|  |  |  | TB550 | 两轮驱动，驾驶室，全柴或力佳4105发动机(40.4KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,加强型底盘，双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/13.6-28)；整机产地：潍坊。 | 18000 |  |
|  |  |  | TB554 | 四轮驱动，驾驶室，全柴或力佳4105发动机(40.4KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,加强型底盘，新型换代机罩，双作用离合器、液压输出，液压转向，气刹，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28），前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 20000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TA550 （原FT550） | 两轮驱动，洛柴YTR4105T或力佳4105发动机（43kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，力位综合调节提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，双速动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.00-16/14.9-28）；整机产地：潍坊。 | 16000 |  |
|  |  |  | TA554 （原FT554） | 四轮驱动，风扇驾驶室，洛柴YTR4105T或力佳4105发动机（43kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，力位综合调节提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，双路液压输出，双速动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 23000 |  |
|  |  |  | TB600 | 两轮驱动，驾驶室，全柴或力佳4105发动机(44.1KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,加强型底盘，双作用离合器，液压输出，液压转向，气刹、动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.0-16/14.9-28)；整机产地：潍坊 | 18000 |  |
|  |  |  | TB604 | 四轮驱动，驾驶室，全柴或力佳4105发动机(44.1KW)，12＋12梭式换档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅰ类悬挂，力、位单独调节提升器,加强型底盘，新型换代机罩，双作用离合器，液压转向，气刹，液压输出，动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-20/11-28），前配重，后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 21000 |  |
|  |  |  | TA600 （原FT600） | 两轮驱动，洛柴YTR4105T或力佳4105发动机（46kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，力位综合调节提升器，加强型底盘，双作用离合器、液压转向，双速动力输出（540/760r/min），前、后轮胎（6.00-16/14.9-28）；整机产地：潍坊。 | 18000 |  |
|  |  |  | TA604 （原FT604） | 四轮驱动，风扇驾驶室，洛柴YTR4105T发动机或力佳4105发动机（46kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，力位综合调节提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，双路液压输出，双速动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 24000 |  |
|  |  |  | TA650 （原FT650） | 两轮驱动，洛柴LR4108T发动机（48kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，单速动力输出（760r/min），前、后轮胎（6.50-20/14.9-30）；整机产地：潍坊。 | 20000 |  |
|  |  |  | TA654 （原FT654） | 四轮驱动，风扇驾驶室，洛柴LR4108T发动机（48kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，双路液压输出，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，单速动力输出（760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 26000 |  |
|  |  |  | FT700 | 两轮驱动，全柴4JR3T发动机或洛柴LR4108T发动机（51.5kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，单速动力输出（760r/min），前、后轮胎（6.50-20/14.9-30）；整机产地：潍坊。 | 20000 |  |
|  |  |  | FT704 | 四轮驱动，风扇驾驶室，玉柴YC4A80-T10发动机或洛柴LR4108T发动机（51.5kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，力位综合调节提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，双路液压输出，单速动力输出（760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 26000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | TA750 （原FT750B） | 两轮驱动，全柴4JR3T发动机或洛柴LRC4108T发动机（55kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，双作用离合器、液压转向，单速动力输出（760r/min），前、后轮胎（6.50-20/14.9-30）；整机产地：潍坊。 | 22000 |  |
|  |  |  | TA754 （原FT754B） | 四轮驱动，风扇驾驶室，玉柴YC4A80-T10发动机或洛柴LR4108T发动机（55kW），8+2档，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，双作用离合器，液压转向，双路液压输出，单速动力输出（760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 28000 |  |
|  |  |  | TD750 （原FT750A） | 两轮驱动，暖风驾驶室，洛柴4108或全柴4112发动机（55kW），16+8梭式换档，啮合套换档，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，新型换代机罩、液压转向，独立操纵的双作用离合器，外置加高空滤器，长轴距，后轮距无级可调，气刹，双路液压输出，双速动力输出（760/1000r/min、540/1000r/min、540/760r/min），前后轮胎（6.5-20/13.6-38），前配重、后配重（两层）；整机产地：潍坊。 | 26000 |  |
|  |  |  | TD754 （原FT754A） | 四轮驱动，暖风驾驶室，洛柴4108发动机或全柴4112发动机（55kW），16+8梭式换档，啮合套换档，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，强压高度限位装置，新型换代机罩、液压转向，独立操纵的双作用离合器，外置加高空滤器，长轴距，后轮距无级可调，气刹，双路液压输出，双速动力输出（760/1000r/min、540/1000r/min、540/760r/min），前后轮胎（11.2-24/16.9-34），前配重、后配重（两层）；整机产地：潍坊。 | 28000 |  |
|  |  |  | TD800 | 两轮驱动，洛柴或全柴4108发动机(59KW)，平地板，16+8梭式换档，啮合套换档，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，新型换代机罩，双路液压输出，液压转向，独立操纵的双作用离合器，双速动力输出（760/1000r/min、540/1000r/min、540/760r/min），前、后轮胎（6.5-20/14.9-30)；整机产地：潍坊。 | 24000 |  |
|  |  |  | FT804 | 四轮驱动，风扇驾驶室，玉柴YC4B100T或洛柴4108发动机(59KW)，16+8梭式换档，啮合套换档，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，新型换代机罩,双路液压输出，液压转向，独立操纵的双作用离合器，加高空滤器，双速动力输出（760/1000r/min、540/1000r/min、540/760r/min），前、后轮胎（12.4-24/16.9-34)，前配重、后配重（两层）；整机产地：潍坊。 | 32000 |  |
|  |  |  | TA800 （原FT800B） | 两轮驱动，洛柴LRC4108T或全柴4JR3T发动机（59kW），16+4爬行挡，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，双作用离合器，双路液压输出，液压转向，动力输出（760r/min），前、后轮胎（6.50-20/14.9-30）；整机产地：潍坊。 | 24000 |  |
|  |  |  | TA804 | 四轮驱动，风扇驾驶室，洛柴LRC4108T或全柴4JR3T发动机（59kW），10+10梭式换挡，平地板、侧置操纵，独立操纵的双作用离合器，啮合套换挡，带差速锁，Ⅱ类悬挂，位调节强压提升器，加强型底盘，液压转向，双路液压输出，双速动力输出（540/760r/min），前、后高花轮胎（8.3-24/11-32），前配重、后配重（一层）；整机产地：潍坊。 | 32000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 杭州龙发机械有限公司 电话：13588272070 传真：057182859628 | NY450 | 机架型式及驱动方式：无架式、2轮驱动;发动机型号及名称：495BT型柴油机;发动机12小时标定功率（kW）：33.1;发动机标定转速（r/min）：2400;变速箱：二轴式、直齿、（4＋1）×2组成式;轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28;随机配重（前/后）（kg）： 80/160 | 14000 |  |
|  |  |  | NY454-2 | 机架型式及驱动方式：无架式、4轮驱动;发动机型号及名称：495BT型柴油机;发动机12小时标定功率（kW）：33.1;发动机标定转速（r/min）：2400;变速箱：二轴式、直齿、（4＋1）×2组成式;轮胎型号（前轮/后轮）：水田轮7.5-16/水田轮11.2-28;随机配重（前/后）（kg）： 80/－ | 16000 |  |
|  |  |  | NY484-2 | 机架型式及驱动方式：无架式、4轮驱动;发动机型号及名称：JD495T或495BT型柴油机;发动机12小时标定功率（kW）：35.3;发动机标定转速（r/min）：2300;变速箱：二轴式、直齿、（4＋1）×2组成式;轮胎型号（前轮/后轮）：水田轮7.5-16/水田轮11.2-28随机配重（前/后）（kg）： 80/－ | 16000 |  |
|  |  |  | NY504 | 机架型式及驱动方式：无架式、4轮驱动;发动机型号及名称：JD4100T或498BT或SL4100ABT2型柴油机;发动机12小时标定功率（kW）：36.8;发动机标定转速（r/min）：2300;变速箱：二轴式、直齿、（4＋1）×2组成式;轮胎型号（前轮/后轮）：水田轮8.5-20/水田轮11.2-28;随机配重（前/后）（-kg）： 80/－ | 17000 |  |
|  |  | 河南千里机械有限公司 电话：0378-7981568 传真：0378-7981505 | 千里牛800 | 两轮驱动，东方红LRC4108发动机，12小时功率59kW，16个前进档，8个倒退档，啮合套换档，带差速锁，双速动力输出760/1000r/min，全液压转向，双组液压输出，前轮6.50－20，后轮16.9－34，II类三点后悬挂，力位综合调节。 | 24000 |  |
|  |  |  | 千里牛804 | 四轮驱动，东方红LRC4108发动机，12小时功率59kW，16个前进档，8个倒退档，啮合套换档，带差速锁，双速动力输出760/1000r/min，全液压转向，双组液压输出，前轮11.2－24，后轮16.9－34，II类三点后悬挂，力位综 | 32000 |  |
|  |  | 江苏清拖农业装备有限公司 电话：0517-83732898 传真：0517-83732888 | JS-450 | 两轮驱动，江动495[力佳3105 ]发动机（33.1KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，机械双拉杆前轮转向，I类、后置式三点悬挂，力、位综合控制和浮动控制提升系统，双速动力输出，前、后轮胎（5.50-16/12.4-28高花），带前配重 | 14000 |  |
|  |  |  | JS-454 | 四轮驱动，江动495[力佳3105 ]发动机（33.1KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，I类、后置式三点悬挂，力、位综合控制和浮动控制提升系统，双速动力输出，前、后轮胎（8.3-20高花/12.4-28高花），带前配重 | 17000 |  |
|  |  |  | JS-500 | 两轮驱动，扬柴495发动机（36.8KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，机械双拉杆前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（6.00-16/11-32高花），带前配重 | 16000 |  |
|  |  |  | JS-504 | 四轮驱动，扬柴495发动机（36.8KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（9.5-24高花/11-32高花），带前配重 | 18000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 电话：0517-83732898 传真：0517-83732888 | JS-550 | 两轮驱动，扬柴4100发动机（40.5KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，中置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（6.00-16/11-32高花），带前配重 | 16000 |  |
|  |  |  | JS-554 | 四轮驱动，扬柴4100发动机（40.5KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（9.5-24高花/11-32高花），带前配重 | 20000 |  |
|  |  |  | JS-650 | 两轮驱动，洛柴4105[潍柴4105]发动机（48KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，中置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（6.00-16/11-32高花），带前配重 | 20000 |  |
|  |  |  | JS-654 | 四轮驱动，洛柴4105[潍柴4105]发动机（48KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（9.5-24高花/11-32高花），带前配重 | 23000 |  |
|  |  |  | JS-700 | 两轮驱动，洛柴4105发动机（52KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，中置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（7.50-16/11-32高花），带前配重 | 20000 |  |
|  |  |  | JS-704 | 四轮驱动，洛柴4105发动机（52KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（9.5-24高花/11-32高花），带前配重 | 26000 |  |
|  |  |  | JS-750P | 两轮驱动，洛柴4108[潍柴4105，玉柴4B85]发动机（55.2KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，中置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（7.50-16/11-32高花），带前配重 | 22000 |  |
|  |  |  | JS-754P | 四轮驱动，洛柴4108[潍柴4105，玉柴4B85]发动机（55.2KW），双作用离合器，（4+1）×2档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位、高度调节提升系统，双速、后置动力输出，前、后轮胎（9.5-24高花/11-32高花），带前配重 | 28000 |  |
|  |  |  | JS-800 | 两轮驱动，洛柴4108[玉柴4B80]发动机（58.8KW），双作用离合器，4×2×（2+1）档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位综合调节和浮动调节提升系统，机械操纵液压制动器，双速、后置动力输出，前、后轮胎（7.50-16/14.9-30），带前配重 | 24000 |  |
|  |  |  | JS-804 | 四轮驱动，洛柴4108[玉柴4B80]发动机（58.8KW），双作用离合器，4×2×（2+1）档变速箱，机械操纵差速锁，侧置式全液压前轮转向，II类、后置式三点悬挂，力、位综合调节和浮动调节提升系统，机械操纵液压制动器，双速、后置动力输出，前、后轮胎（11.2-28/16.9-34），带前配重 | 32000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 电话：0511-86342622 传真：0511-86336789 | WD450 | 新柴或常柴495发动机、流线型覆盖件、II类加强型悬挂、前后配重、液压转向、带差速锁、双速动力输出、力位调节提升器、免维护电瓶、8+2档、后轮高花胎。可调配：全柴495发动机、前后轮平花胎、汽刹装置、豪华大驾驶室、16+4档、加大副油箱 | 15000 |  |
|  |  |  | WD454 | 新柴或常柴495发动机、流线型覆盖件、II类加强型悬挂、前后配重、液压转向、带差速锁、双速动力输出、力位调节提升器、免维护电瓶、8+2档、豪华大驾驶室、前后轮高花胎。可调配：全柴发动机、16+4档、前后轮平花胎、加大副油箱、汽刹装置 | 17000 |  |
|  |  |  | WD500 | 新柴或常柴498发动机、流线型覆盖件、II类加强型悬挂、前后配重、液压转向、带差速锁、双速动力输出、力位调节提升器、免维护电瓶、8+2档、后轮高花胎。可调配：全柴发动机、前后轮平花胎、汽刹装置、豪华大驾驶室、16+4档、加大副油箱 | 16000 |  |
|  |  |  | WD504 | 新柴或常柴498发动机、流线型覆盖件、II类加强型悬挂、前后配重、液压转向、带差速锁、双速动力输出、力位调节提升器、免维护电瓶、8+2档、豪华大驾驶室、前后轮高花胎。可调配：全柴发动机、16+4档、前后轮平花胎、加大副油箱、汽刹装置 | 18000 |  |
|  |  |  | WD700 | 洛柴4108发动机、液压转向、8+2档、双作用离合器、流线型覆盖件、力位调节提升器、三点悬挂类别：Ⅱ类、带差速锁、前后配重、后轮高花胎。可调配：潍柴或玉柴发动机、16+4档、单边强压装置、风扇驾驶室 | 20000 |  |
|  |  |  | WD704 | 洛柴4108发动机、液压转向、8+2档、双作用离合器、流线型覆盖件、力位调节提升器、三点悬挂类别：Ⅱ类、带差速锁、风扇驾驶室、前后配重、前后轮水田胎。可调配：潍柴或玉柴发动机、16+4档、单边强压装置、前后轮平花胎、不带驾驶室 | 26000 |  |
|  |  |  | 沃得-800 | 洛柴4108加长行程发动机、16+8档、液压转向、带差速锁、双速动力输出、多路阀（两组）、流线型覆盖件、带副油箱、双作用离合器、平地板、后轮高花胎、带差速锁、前后配重。可调配：潍柴或玉柴发动机、前后轮平花胎、风扇驾驶室、后轮高花胎 | 24000 |  |
|  |  |  | WD804 | 洛柴4108加长行程发动机、16+8档、前后配重、液压转向、带差速锁、双速动力输出、流线型覆盖件、双作用离合器、平地板、带副油箱、风扇驾驶室、前后高花胎、多路阀（两组）。可调配：潍柴或玉柴发动机、前后轮高花胎 | 32000 |  |
|  |  | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话：0515-88260118 -8085 传真：0515-88263326 | 黄海金马450 | 柴油机：495BT；;功率33.1kW;离合器：10吋单作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮6.00-16;后轮12.4-28;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 14000 |  |
|  |  |  | 黄海金马454 | 柴油机：495BT；;功率33.1kW;离合器：10吋单作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮8.3-20;后轮12.4-28;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 16000 |  |
|  |  |  | 黄海金马500 | 柴油机：SL4100BT；;功率36.8kW;离合器：10吋单作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮6.00-16;后轮12.4-28;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 |  |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话：0515-88260118 -8085传真： 0515-88263326 | 黄海金马504 | 柴油机：SL4100BT；;功率36.8kW;离合器：10吋单作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮8.3-20;后轮12.4-28;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 17000 |  |
|  |  |  | 黄海金马550 | 柴油机：YTR4105T56；;功率40.5kW;离合器：11吋双作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮6.50-16;后轮12.4-32;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 16000 |  |
|  |  |  | 黄海金马554 | 柴油机：SL4105BT；功率40.4kW;离合器：11吋双作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮8.3-24;后轮12.4-32;转向机构：液压转向;动力输出:双速;540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 20000 |  |
|  |  |  | 黄海金马600 | 柴油机：SL4105ABT；;功率44.1kW;离合器：11吋双作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮6.50-16;后轮12.4-32;转向机构：液压转向;动力输出:双速540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 18000 |  |
|  |  |  | 黄海金马604 | 柴油机：SL4105BT；;功率44.1kW;离合器：11吋双作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮8.3-24;后轮12.4-32;转向机构：液压转向;动力输出:双速540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 21000 |  |
|  |  |  | 黄海金马624 | 柴油机：YTR4105T89；;功率46kW;离合器：11吋双作用;变速箱：(2+1)×4组成式;轮胎：前轮8.3-24;后轮12.4-32;转向机构：液压转向;动力输出:双速540/720r/min;换档方式:啮合套换档;最终传动:行星齿轮传动;制动器形式:湿式制动器 | 21000 |  |
|  |  |  | 黄海金马650 | 发动机:YTR4105T63 ;功率:48kW;轮胎:前轮6.50-20 ;后轮12.4-32 ;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：力位综合调节;离合器：双作用 | 20000 |  |
|  |  |  | 黄海金马654 | 发动机:YTR4105T63 ;功率:48kW;轮胎:前轮6.50-20 ;后轮12.4-32;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：力位综合调节;离合器：双作用 | 23000 |  |
|  |  |  | 黄海金马720 | 发动机:R4105T19;功率:53kW;轮胎:前轮 6.50-20 ;后轮 12.4-32;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：力位综合调节;离合器：双作用; | 21000 |  |
|  |  |  | 黄海金马750 | 发动机:LR4108T79;功率:55kW;轮胎:前轮 6.50-20;后轮 14.9-30;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：强升强降;离合器：双作用; | 22000 |  |
|  |  |  | 黄海金马754 | 发动机:LR4108T79 功率:55kW;轮胎:前轮6.50-20 后轮：14.9-30;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：强升强降;离合器：双作用 | 28000 |  |
|  |  |  | 黄海金马800 | 发动机:LRC4108T79 功率:59kW;轮胎:前轮:6.50-20 后轮：14.9-30;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：强升强降;离合器：双作用;变速箱:带爬行档;液压输出:双组 | 24000 |  |
|  |  |  | 黄海金马804 | 发动机:R4108IT2 功率:59kW;轮胎:前轮:6.50-20 后轮：14.9-30;转向器：全液压转向;配重: 前220kg;后360kg;提升器：强升强降;离合器：双作用;变速箱:带爬行档;液压输出:双组 | 32000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 电话：0379-67898026 传真：0379-67895258 | 路阳红-500（LT500） | 标准配置：新柴498BT.10英寸双作用离合器.档位数：8+4.啮合套换挡.液压转向.轮胎：前6.0-16.后12.4-28. 后置三点悬挂：Ⅱ类.动力输出转速：540/760（8键）.单组液压输出，前/后配重，提升器：力﹑位综合调节.气刹. 技术参数：4x2两轮驱动.整机尺寸(长X宽X高)：3910x1620x2130.轴距 1964.发动机功率 36.8KW.标定转速 2400r/min.动力输出功率 ≥31.2kw | 15000 |  |
|  |  | 洛阳世英机械制造有限公司 电话：0379-67895013 传真：0379-67898877 | SJH800B | 一拖东方红4108（59KW）发动机、16+4爬行档、啮合套换档、带差速锁、动力输出760r/min、全液压转向、带1组液压输出、力位综合调节、Ⅱ类悬挂、强压装置、前轮6.5-20，后轮14.9-30、强化型底盘、双作用离合器、组合仪表、带前后配重、新型换代机罩、全封闭驾驶室。 | 25000 |  |
|  |  |  | SJH804 | 一拖东方红4108（59KW）发动机、16+8爬行档、啮合套换档、带差速锁、双速动力输出760/1000r/min、全液压转向、带2组液压输出、力位综合调节、Ⅱ类悬挂、双强压装置、前轮11.2-24，后轮16.9-34、双作用离合器、组合仪表、带前后配重、新型换代机罩、全封闭驾驶室。 | 32000 |  |
|  |  | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 电话：0379-67898559 传真：0379-67898559 | 博马-424 | 新柴490发动机，10英寸双作用离合器，12+4档，全液压转向，提升器强压入土，单组液压输出，双转速动力输出540/760，轮胎7.50-16/11.2-28，配重前4（块）后4（块） | 14000 |  |
|  |  |  | 博马-524 | 力佳4100发动机，11英寸双作用离合器，12+4档，全液压转向，提升器强压入土，单组液压输出，双转速动力输出540/760，轮胎8.3-20/13.6-28，配重前8（块）后6（块） | 17000 |  |
|  |  | 马恒达（中国）拖拉机有限公司 电话：0791-3871345 传真：0791-3871345 | 马恒达 丰收MFS450 | 发动机：495BT；功率：33.1 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；机械转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：5.5-16/11.2-28；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；免维护电瓶。 | 14000 |  |
|  |  |  | 马恒达 丰收MFS454 | 发动机：495BT；功率：33.1 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；液压转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：7.5-16/11.2-28；新流线型机罩；带手刹制动；后配重；免维护电瓶。 | 16000 |  |
|  |  |  | 马恒达 丰收MFS500 | 发动机：SL4100ABT；功率：36.7 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；机械转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：6.00-16/12.4-28；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；免维护电瓶。 | 15000 |  |
|  |  |  | 马恒达 丰收MFS504 | 发动机：SL4100ABT；功率：36.7 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；液压转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：7.50-16/12.4-28；新流线型机罩；带手刹制动；后配重；免维护电瓶。 | 17000 |  |
|  |  |  | 马恒达 丰收MFS550 | 发动机：SL4105ABT；功率：40.4 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；机械转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：6.0-16/12.4-28；新流线型机罩；带手刹制动；前后配重；免维护电瓶。 | 16000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 马恒达（中国）拖拉机有限公司 电话：0791-3871345 传真：0791-3871345 | 马恒达 丰收MFS554 | 发动机：SL4105ABT；功率：40.4 kW；12个前进档，4个倒退档；啮合套,侧面换档；平地板；带差速锁；液压转向；双作用离合器；两速动力输出：540/720rpm；力位综合调节；Ⅱ类三点悬挂；前/后轮胎：7.5-16/12.4-28；新流线型机罩；带手刹制动；后配重；免维护电瓶。 | 20000 |  |
|  |  | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 电话：0574-86173785 传真：0574-86173785 | 424-2 | 标准配置：前轮7.5-16后轮11.2-28；液压转向；发动机490BT；后大灯一只；最小使用质量1720公斤；前、后配重：前84公斤/后152公斤；悬挂调节方式力、位综合调节；技术参数：标定功率30.9kw；标定转速2400r/min ；额定牵引力11.00Kn；最大牵引功率≥23.18kw；动力输出轴功率27.08 kw；外形尺寸3505长×1590宽×2030高；最大提升力框架点6.95kN； 轮距（前/后）1300/1300-1500 | 14000 |  |
|  |  |  | 450 | 标准配置：前轮5.5-16后轮11.2-28；机械转向；发动机JD495T；后大灯一只；最小使用质量1540公斤；前/后配重84/152公斤；悬挂调节方式力、位综合调节；技术参数：标定功率33.1kw；标定转速2300r/min ；额定牵引力11.0Kn；最大牵引功率≥24.8kw；动力输出轴功率28.98kw；外形尺寸3510长×1590宽×2020高；最大提升力框架点7.44kN； 轮距（前/后）1200-1500/1200-1500 | 14000 |  |
|  |  |  | 484-2 | 标准配置：前轮7.5-16后轮11.2-28；液压转向；发动机JD495T；后大灯一只；最小使用质量1720公斤；前、后配重：前105公斤/后328公斤；悬挂调节方式力、位综合调节。技术参数：标定功率35.3kw；标定转速2300r/min ；最大牵引力16.5Kn；最大牵引功率≥26.48kw；动力输出轴功率30.88 kw；外形尺寸3505长×1590宽×2030高；最大提升力框架点7.94kN； 轮距（前/后）1300/1300-1500 | 16000 |  |
|  |  |  | 500 | 标准配置：前轮6.00-16后轮12.4-28；液压转向；发动机SL4100ABT；后大灯一只；最小使用质量1540公斤；前/后配重84/152公斤；悬挂调节方式力、位综合调节；技术参数：标定功率36.76kw；标定转速2300r/min ；最大牵引力16.5Kn；最大牵引功率≥27.6kw；动力输出轴功率33.18 kw；外形尺寸3510长×1590宽×2020高；最大提升力框架点7.94kN； 轮距（前/后）1300-1500/1300-1500 | 15000 |  |
|  |  |  | 504 | 标准配置：前轮7.5-16后轮12.4-28；液压转向；发动机JD4100T；后大灯一只；最小使用质量1720公斤；前、后配重：前84公斤/后152公斤；悬挂调节方式力、位综合调节。技术参数：标定功率36.76kw；标定转速2300r/min ；最大牵引力16.5Kn；最大牵引功率≥27.6kw；动力输出轴功率33.18 kw；外形尺寸3505长×1590宽×2030高；最大提升力框架点7.94kN； 轮距（前/后）1300/1300-1500 | 17000 |  |
|  |  | 荣成市海山机械制造有限公司 电话：0631-7521596 传真：0631-7502188 | HS454 | 发动机，型号：QC495T45；12小时功率(kW)：33.1，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：四轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：4；极限速度(km/h，前进档)：2.67～34.97；动力输出转速（r/min）：540/760/1000；制动形式：机械式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前高花轮:8.30-20，后高花轮：12.4-28；全封闭驾驶室；配重（kg）：前162 ，后 100；带气刹装置 | 17000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 荣成市海山机械制造有限公司 电话：0631-7521596 传真：0631-7502188 | HS500 | 发动机，型号：JD4100T；12小时功率(kW)：36.8，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：两轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：4；极限速度(km/h，前进档)：2.67～34.97；动力输出转速（r/min）： 540/760/1000；制动形式：机械式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前轮：6.00-16，后轮：12.4-28；全封闭驾驶室；配重（kg）：前162 ，后 100；带气刹装置 | 16000 |  |
|  |  |  | HS504 | 发动机，型号：JD4100T；12小时功率(kW)：36.8，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：四轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：4；极限速度(km/h，前进档)：2.67～34.97；动力输出转速（r/min）：540/760/1000；制动形式：机械、盘式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前高花轮:8.30-20，后高花轮：12.4-28；全封闭驾驶室；配重（kg）：前162 ，后100；带气刹装置 | 20000 |  |
|  |  |  | HS550 | 发动机，型号：YTR4105T；12小时功率(kW)：40.44，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：两轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：4；极限速度(km/h，前进档)：2.67～34.97；动力输出转速（r/min）：540/760/1000；制动形式：机械式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前轮：6.00-16，后轮：12.4-28；全封闭驾驶室；配重（kg）：前162 ，后 100；带气刹装置 | 18000 |  |
|  |  |  | HS554 | 发动机，型号：YTR4105T；12小时功率(kW)：40.44，标定转速(r/min)：2400；驱动方式：四轮驱动；离合器：双作用；档位数，前进：8，后退：4；极限速度(km/h，前进档)：2.67～34.97；动力输出转速（r/min）：540/760/1000；制动形式：机械式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别Ⅰ类；转向机构：液压式；轮胎型号，前高花轮:8.30-20，后高花轮：12.4-28；全封闭驾驶室；配重（kg）：前162 ，后 100；带气刹装置 | 23000 |  |
|  |  |  | HS804 | 发动机，型号：LRC4108T；12小时功率(kW)：59，标定转速(r/min)：2300；驱动方式：四轮驱动；合器：双作用。；档位数，前进：16，后退：8；极限速度(km/h，前进档)：0.48～36.8（含爬行档）；动力输出转速（r/min）：760/1000；制动形式：液压式；液压系统：力位综合调节式、液压悬挂类别：Ⅱ类—带悬挂系统强压装置。；转向机构：液压式；轮胎型号，前轮：11.2-24，后轮：16.9-34；全封闭驾驶室；配重（kg）：前310 ，后 480；带气刹装置 | 32000 |  |
|  |  | 山东时风（集团）有限责任公司 电话：0635-3992869 传真：0635-3992845 | SF450 | 新柴495(或江动495，价格相同)发动机，功率33.1kW，8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁，前/后轮胎：5.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，强化后桥，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 14000 |  |
|  |  |  | SF454 | 新柴495(或江动495，价格相同)发动机，功率33.1kW， 8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，液压转向，带差速锁，前/后轮胎：7.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，强化后桥，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 16000 |  |
|  |  |  | SF500 | 新柴498 (或江动4100，价格相同)发动机，功率36.8kW， 8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，带差速锁、前/后轮胎：5.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，强化后桥，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 15000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 山东时风（集团）有限责任公司 电话：0635-3992869 传真：0635-3992845 | SF504 | 新柴498 (或江动4100，价格相同)发动机，功率36.8kW， 8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力、位综合调节提升器，液压转向，带差速锁，前/后轮胎：7.50-16/11.2-28，4块前配重、双层后配重，强化后桥，动力输出啮合套换挡，气刹装置，Ⅰ类三点悬挂。 | 17000 |  |
|  |  |  | SF550 | 江动4102发动机，功率40.5kW，8个前进档，2个倒退档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，前/后轮胎：6.50-16/14.9-28，Ⅰ类三点悬挂。 | 18000 |  |
|  |  |  | SF600 | 洛柴4105发动机,功率44.1kW，8个前进档，2个倒退档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，前/后轮胎：6.50-16/14.9-28，Ⅰ类三点悬挂。 | 19000 |  |
|  |  |  | SF650 | 洛柴4108(或潍柴4105，价格相同)发动机,功率48kW，8个前进档，2个倒退档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，前/后轮胎：7.50-16/14.9-30，Ⅰ类三点悬挂。 | 20000 |  |
|  |  |  | SF700 | 洛柴4108发动机,功率51.5kW，8个前进档，2个倒退档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，前/后轮胎：7.50-16/14.9-30，Ⅰ类三点悬挂。 | 20000 |  |
|  |  |  | SF750B | 洛柴4108发动机,功率55kW，8个前进档，2个倒退档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，前/后轮胎：7.50-16/14.9-30，Ⅱ类三点悬挂。 | 22000 |  |
|  |  |  | SF800B | 洛柴4108(或潍柴4108，价格相同)发动机,功率59 kW，16个前进档，4个倒退档，爬行档，单速后动力输出，加强型底盘，全液压转向，带差速锁，双作用离合器，强压升降提升器，前/后轮胎：7.50-16/14.9-30，两组液压输出，Ⅱ类三点悬挂。 | 24000 |  |
|  |  | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 电话：0536-8367786 传真：0536-8573602 | 450 | 发动机型号JD495T，12h功率：33.1kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 14000 |  |
|  |  |  | 454 | 发动机型号JD495T，12h功率：33.1kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁梭行换档机构，、8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 16000 |  |
|  |  |  | 484 | 发动机型号JD495T，12h功率：35.3kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 16000 |  |
|  |  |  | 500 | 发动机型号SL4100，12h功率：36.7kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，前配重72kg，后 配重76kg | 15000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 电话：0536-8367786 传真：0536-8573602 | 504 | 发动机型号SL4100，12h功率：36.7kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，全密封驾驶室，前后高花纹水田轮胎，前配重72kg，后 配重76kg | 18000 |  |
|  |  |  | 554 | 发动机型号JD4102T，12h功率：40.4kW ，转速：2300r/min、双作用离合器、液压转向,二级动力输出转速540/760 r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、梭行换档机构，8个前进档8个倒退档，啮合套换档，三点悬挂类别：I类，全密封驾驶室，前后高花纹水田轮胎，前配重72kg，后 配重76kg | 20000 |  |
|  |  |  | 750 | 发动机型号LR4108T53，12h功率：55kW ，转速：2200r/min、、双作用离合器、液压转向,动力输出转速540/760r/min，力位综合调节，二组液压输出，带差速锁、16个前进档4个倒退档，啮合套换档，爬行档装置，三点悬挂类别：I类，前配重215kg，后 配重320kg液压系统强升强压装置 | 22000 |  |
|  |  | 山东五征集团有限公司 电话：0633-5329999 传真：0633-5328029 | WZ450 | 发动机JD495T、功率33.1KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎5.50-16/11.2-28。 | 14000 |  |
|  |  |  | WZ454 | 发动机JD495T、功率33.1KW、四轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、全液压转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎7.50-16/11.2-28。 | 16000 |  |
|  |  |  | WZ484 | 发动机JD4100T、功率35.3KW、四轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带速锁、全液压转向、单作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎7.50-16/11.2-28。 | 16000 |  |
|  |  |  | WZ500 | 发动机JD4100T50、功率36.8KW、后两轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、机械转向、双作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎6.00-16/12.4-28。 | 15000 |  |
|  |  |  | WZ504 | 发动机JD4100T50、功率36.8KW、四轮驱动、前进档8、倒退档2、力调节和位调节、Ⅰ类悬挂、带差速锁、全液压转向、双作用离合器、双速动力输出540r/min和1000r/min、前后配重78/64kg、轮胎8.3-20/12.4-28。 | 17000 |  |
|  |  | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS450 | 两轮驱动；江动JD495发动机：12小时功率33KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；一组液压输出；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.0-16，后12.4-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；大底盘；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：1950kg。 | 15000 |  |
|  |  |  | TS504 | 四轮驱动；飞动495（大冲程）或江动JD4100发动机：12小时功率36.8KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；后轮距可调；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；一组液压输出；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前8.3-20，后12.4-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2380kg。 | 20000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS550 | 两轮驱动;飞动495T（大冲程）或东方红YTR4105T发动机：12小时功率40.5KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；一组液压输出；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.0-16，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2105kg。 | 18000 |  |
|  |  |  | TS554 | 四轮驱动；飞动495T（大冲程）或东方红YTR4105T发动机：12小时功率40.5KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；后轮距可调；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，Ⅰ类三点式悬挂；一组液压输出；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前8.3-20，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2530kg。 | 20000 |  |
|  |  |  | TS600 | 两轮驱动；东方红YTR4105T91发动机：12小时功率44.1KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；前后轮距可调；带气刹；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，带1组液压输出，Ⅰ类三点式悬挂；一组液压输出；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.0-16，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2105kg。 | 19000 |  |
|  |  |  | TS604 | 四轮驱动；东方红YTR4105T91发动机：12小时功率44.1KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；后轮距可调；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，带1组液压输出，Ⅰ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前8.3-20，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2530kg。 | 24000 |  |
|  |  |  | TS650 | 两轮驱动；东方红YTR4105T92发动机：12小时功率48KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；前后轮距可调；带气刹，带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器；带1组液压输出，Ⅰ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.0-16，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧操纵；最小使用重量：2105kg。 | 20000 |  |
|  |  |  | TS654 | 四轮驱动；东方红YTR4105T92发动机：12小时功率48KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；后轮距可调；带差速锁；双作用离合器；力、位调节提升器，带1组液压输出，Ⅰ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前8.3-20，后13.6-28；带前、后配重；流线型全封闭新机罩；组合灯具；末端行星减速；全封闭双曲面大空间豪华驾驶室；整体平底板侧面操纵；最小使用重量：2530kg。 | 26000 |  |
|  |  |  | TS700 | 两轮驱动；东方红LR4105T61发动机：12小时功率52KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；带气刹；带差速锁；双作用离合器；力位综合调节提升器，强压入土装置；带2组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.5-20，后14.9-30；带前、后配重；全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）；加强型大底盘；最小使用重量：3570kg。 | 21000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | TS704 | 四轮驱动；东方红LR4105T61发动机：12小时功率52KW；变速箱：前进档8个，倒退档4个，啮合套换档；带差速锁；双作用离合器；力位综合调节提升器，强压入土装置；带2组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前11.2-24，后16.9-34；带前、后配重；加强型大底盘；带全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）；最小使用重量：3870kg。 | 26000 |  |
|  |  |  | TS800Ⅲ | 两轮驱动；东方红LRC4108T61或QC4108T60发动机：12小时功率59KW；变速箱：16+8爬行档，啮合套换档；带气刹；带差速锁；双作用离合器；力位综合调节提升器，强压入土装置；带2组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前6.5-20，后14.9-30；带前、后配重；带全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）；最小使用重量：3570kg。 | 25000 |  |
|  |  |  | TS804Ⅲ | 四轮驱动；东方红LRC4108T61或QC4108T60发动机：12小时功率59KW；变速箱：16+8爬行档；啮合套换档；带差速锁；双作用离合器；力位综合调节提升器，强压入土装置；带2组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速动力输出；轮胎：前11.2-24，后16.9-34；带前、后配重；带全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）；最小使用重量：3870kg。 | 32000 |  |
|  |  |  | KM804 | 四轮驱动；道依茨226B-4T2或东方红LRC4105T61发动机：12小时功率59KW；变速箱：前进档27个，倒退档9个；同步器换档；带差速锁；德国LUK双作用离合器；力、位调节提升器，带 2 组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速独立式和同步动力输出；轮胎：前11.2-28，后16.9-34；带前、后配重；前驱动接合方式：电液控制；四轮同步制动，带全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）；最小使用重量：4690kg。 | 32000 |  |
|  |  |  | TS800 | 两轮驱动；道依茨226B-4T2或东方红LRC4105T61发动机：12小时功率59KW；变速箱：前进档27个，倒退档9个，同步器换档；带气刹；带差速锁；德国LUK双作用离合器；力、位调节提升器，带2组液压输出，Ⅱ类三点式悬挂；全液压转向；双速独立式和同步动力输出；轮胎：前6.5-20，后14.9-30；带前、后配重；带全封闭豪华驾驶室（可配装暖风或空调）最小使用重量：4490kg。 | 33000 |  |
|  |  | 上海纽荷兰农业机械有限公司 电话：021-55584500 转2620 传真：021-55057758 | SH500 | 柴油机SNH4100B-4, 39KW/2000r/min（符合国I标准）；档位8+2；带差速锁；动力输出为766r/min；力位综合调节；II类三点悬挂；前配重、后配重；机械转向；双作用离合器；后轮：12.4-28；驾驶室（含风扇和气刹装置） | 16000 |  |
|  |  |  | SNH550 | 柴油机 SNH4100B-2，40.4 KW/2000r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位8+2；带差速锁；动力输出为766r/min；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；半分置式液压提升（高机盖）及单组液压输出；前后配重；机械转向；后轮：12.4-28；驾驶室（含风扇和气刹装置） | 18000 |  |
|  |  |  | SNH650 | 柴油机SNH4102-3, 48 KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位8+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；前后配重；后轮：14.9-30；单组液压输出；驾驶室（含风扇和气刹装置） | 20000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 电话：021-55584500 转2620 传真：021-55057758 | SNH700 | 柴油机SNH4102, 51.5KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位8+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；前后配重；后轮：14.9-30；驾驶室（含风扇和气刹装置）；单组液压输出 | 21000 |  |
|  |  |  | SNH750 | 柴油机SNH4102Z-1，55.1 KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位10+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；前后配重；后轮：14.9-30；单组液压输出； | 26000 |  |
|  |  |  | SNH754 | 柴油机SNH4102Z-1, 55.1KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位10+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；防水密封传动轴；前后配重；驾驶室（风扇）；单组液压输出；前轮：8.3-24，后轮：14.9-30 | 28000 |  |
|  |  |  | SNH800B | 柴油机SNH4102Z, 58.82KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位10+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；前后配重；后轮：16.9-30；单组液压输出 | 25000 |  |
|  |  |  | SNH804B | 1.柴油机SNH4102Z, 58.82 KW/2400r/min（符合国I标准）；啮合套换档，档位10+2；带差速锁；动力输出为783r/min；全液压转向；力位综合调节；三点悬挂为Ⅱ类；防水密封传动轴；前后配重；驾驶室（风扇）；单组液压输出；前轮：9.5-24，后轮：16.9-30 | 32000 |  |
|  |  |  | SNH800 | 道依茨TD226B-4IT1(增压)，60 KW/2500r/min（符合国I标准）；档位12+4，同步器换档；带差速锁；动力输出为540、766r/min；全液压转向；力位综合调节；单组液压输出；三点悬挂为Ⅱ类；驾驶室（带风机、后窗喷淋清洗器）；前配重支架；前后配重；前轮：7.50-16，后轮：16.9-30，高度可调式牵引装置；高效外置式空滤 | 33000 |  |
|  |  |  | SNH804 | 道依茨TD226B-4IT1（增压)60KW/2500r/min（符合国I标准）；档位12+4，同步器换档；带差速锁；动力输出为540、766r/min；全液压转向；力位综合调节；双组液压输出；三点悬挂为Ⅱ类；全封闭驾驶室(带暖风装置、后窗喷淋清洗器)；带水田密封；前配重支架；前配重；后配重；前轮：12.4－24，后轮：16.9－34；高度可调式牵引装置；高效外置式空滤 | 32000 |  |
|  |  | 石家庄江淮动力机有限公司 电话：0311-85383319 传真：0311-85383859 | JT450 | 江动JD495IT柴油机、单作用离合器、全液压转向、（4+1）×2变速箱，双速动力输出(540/720)、差速锁、前后配重、前轮5.50--16、后轮11.2-28，免维护电瓶，带悬挂，带气刹装置 | 15000 |  |
|  |  |  | JT454 | 江动JD495IT柴油机、单作用离合器、全液压转向器、（4+1）×2变速箱，双速动力输出(540/720)、差速锁、前后配重、前轮7.5-16、后轮11.2-28，免维护电瓶，带悬挂，带气刹装置 | 17000 |  |
|  |  | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 电话：0536-8137168 传真：0536-8139018 | TH504 | 江动4100柴油机，功率36.8kW、（4+1）*2、全液压转向、不带气泵、前轮8.3-20后轮12.4-28、单作用离合器、力位综合调节、带差速锁 | 17000 |  |
|  |  | 烟台市东汽农业装备有限公司 电话：0535-7237871 传真：0535-7237871 | DQ554 | 东方红LR4105发动机，功率40.5kW；外形尺寸：3943×1930×2460；四轮驱动；全封闭驾驶室；8个前进档，2个倒档；液压转向；双作用离合器；带差速锁；动力输出转速760r/min；前轮8.3-20，后轮14.9-28；前后配重两层（可选装）； | 23000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 电话：0535-7237871 传真：0535-7237871 | DQ604 | 东方红LR4105发动机，功率44kW； 外形尺寸：3943×1930×2460；四轮驱动；全封闭驾驶室； 8个前进档，2个倒档档；液压转向；双作用离合器；带差速锁；动力输出转速760r/min；前轮8.3-20，后轮14.9-28；带前后配重两层（可选装）； | 24000 |  |
|  |  |  | DQ650 | 东方红LR4105发动机，功率48kW；二轮驱动； 外形尺寸：3943×1930×2460；8+2档，啮合套换挡；液压转向；双作用离合器；带差速锁；动力输出转速760r/min；前轮6.5-20，后轮14.9-30； | 20000 |  |
|  |  |  | DQ750 | 东方红LRC4108发动机，功率55kW；二轮驱动； 外形尺寸：3943×1930×2460；8+2档，啮合套换挡；液压转向；双作用离合器；带差速锁；强压装置；动力输出转速760r/min；前轮6.5-20，后轮14.9-30； | 22000 |  |
|  |  |  | DQ754 | 东方红LRC4108发动机，功率55kW；外形尺寸：3943×1930×2460；四轮驱动； 全封闭驾驶室；8+2档，啮合套换挡；液压转向；双作用离合器；带差速锁；强压装置；动力输出转速760r/min；前轮8.3-24，后轮14.9-30；前后配重两层（可选装）； | 28000 |  |
|  |  |  | DQ800 | 东方红LRC4108发动机，功率58.8kW；外形尺寸：4110×1900×2690 mm；两轮驱动；全液压转向；16+ 4档（可选装8+2档），啮合套换档，带差速锁；动力输出转速760r/min；前轮6.50～20，后轮14.9～30；强压装置；II类三点后悬挂，力位综合控制；两组液压输出（可选装）。 | 24000 |  |
|  |  |  | DQ804 | 东方红LRC4108发动机，功率58.8kW；全封闭驾驶室；外形尺寸：4593×2050×2810 mm；四轮驱动；全液压转向；16+ 8档（可选装8+4档），啮合套换档；带差速锁；双速动力输出；前轮11.2～24，后轮16.9～34；双强压装置； II类三点后悬挂，力位综合控制；两组液压输出（可选装）；前后配重两层（可选装）。 | 32000 |  |
|  |  | 约翰•迪尔天拖有限公司 电话：022-83691519 传真：022-83691731 | JD5-750 | 发动机：R4105AT3 (75马力)；变速箱：(3+1)×3组成式啮合套换挡；离合器：独立式；制动器： 静液压，湿式盘式制动器；动力输出轴：后置独立式830r/min (发动机标定转速时)；电器仪表: 组合式；转向系统：全液压转向；驱动型式：4×2两轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式；耕深调节方式：力调节和位调节；无驾驶室；带摆式牵引杆；配重：前4片。轮胎：前：6.5-20后：14.9-30；额定牵引力：17 kN；轴距：2310mm；最大提升力：12.5KN (悬挂点后610mm处)。速度范围：（2.2～30.7）km/h | 26000 |  |
|  |  |  | JDT7501 | 发动机：潍坊R4105AT2-1 (75马力)；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10＋2）；离合器：常接合、单片、干式、双作用；制动器：干式、双片、盘式制动；动力输出轴：半独立式（单速）；驾驶室：安全驾驶室；电器仪表：组合式；转向系统：液压转向；驱动型式：两轮驱动液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式、单阀输出；耕深调节方式：力、位置、高度调节有挂车牵引装置；无前后配重；轮胎：前6.5-20，后12-38。最大牵引力：≥21.5 k N；最大牵引功率：≥41.4 kW；最大提升力：≥12.4 k N；最大动力输出功率：≥48 kW；动力输出轴转速：843 r/min；速度范围：（1.64～30.61）km/h | 26000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 约翰•迪尔天拖有限公司 电话：022-83691519 传真：022-83691731 | JDT7502 | 发动机：潍坊R4105AT2-1 (75马力)；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10+2）；离合器：常接合、单片、干式、双作用；制动器：干式、双片、盘式制动；动力输出轴：半独立式（单速）；电器仪表：组合式；转向系统：液压转向；驱动型式：两轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：分置式，单阀三位式分配器。耕深调节方式：位置、高度调节；无前配重，不带驾驶室，；有牵引横梁，无气刹系统；轮胎：前6.5-20，后14.9-30；最大牵引力∶≥20.6 k N；最大牵引功率：≥41.4 kW；最大动力输出功率：≥48 kW；最大提升力：≥12.4 k N；动力输出轴转速：843 r/min；速度范围：（2.39～36.86）km/h | 26000 |  |
|  |  |  | JD5-754 | 发动机：R4105AT3 (75马力)；变速箱：(3+1)×3组成式啮合套换挡；离合器：独立式；制动器：静液压，湿式盘式制动器；动力输出轴：后置独立式830 r/min (发动机标定转速时)；驾驶室：安全驾驶室；电器仪表: 组合式。转向系统：全液压转向；驱动型式：4×4四轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式,单阀输出；耕深调节方式：力调节和位调节；带摆式牵引杆；轮胎：前轮：11.2-24，后轮： 16.9-30；配重: 前4片, 后8片；额定牵引力：21 kN；轴距：2310mm；最大提升力：12.5KN (悬挂点后610mm处) | 28000 |  |
|  |  |  | JDT7541 | 发动机：潍坊R4105AT2-1 (75马力)；离合器：常接合、单片、干式、双作用；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10＋2）；制动器：单片、干式、双作用；动力输出轴：半独立式（单速）；驾驶室：安全驾驶室；电器仪表：组合式；转向系统：液压转向；驱动型式：四轮驱动液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式，单阀输出；耕深调节方式：力、位置、高度调节。有挂车牵引；4片前配重（43KG/片）；轮胎：前9.5-24，后16.9-34；最大牵引力：≥26.4 k N；最大牵引功率：≥43 kW；最大提升力：≥12.9 k N；最大输出功率：≥48 kW；动力输出轴转速：843 r/min；速度范围（1.64～30.61）km/h | 28000 |  |
|  |  |  | JD5-800 | 发动机：R4105IT12 (80马力)；变速箱：(3+1)×3组成式啮合套换挡；离合器：独立式 ；制动器：静液压，湿式盘式制动器；动力输出轴：后置独立式830 r/min (发动机标定转速时)；电器仪表: 组合式；转向系统：全液压转向；驱动型式：4×2两轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；无驾驶室；带摆式牵引杆；液压系统:半分置式；耕深调节方式:力调节和位调节；轮胎：前轮：6.5-20，后轮：14.9-30；配重：前4片，额定牵引力：18kN；轴距：2310mm；最大提升力：≥13.5 KN (悬挂点后610mm处)；速度范围：（2.2～30.7）km/h | 25000 |  |
|  |  |  | JDT8002 | 发动机：洛阳LRC4105T60-1/潍坊R4108IT2 (80马力)；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10＋2）；离合器：常接合、单片、干式、双作用；制动器：干式双片盘式制动；动力输出轴：半独立式、双速；电器仪表：组合式；转向系统：液压转向；驱动型式：两轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：分置式，单片分配器；耕深调节方式：位置、高度调节；不带驾驶室，带4片前配重；有牵引横梁，无气刹系统；轮胎：前6.5-20，后14.9-30；最大牵引力∶≥20.6 k N；最大牵引功率：≥44.1 kW；最大提升力：≥13.24k N；最大动输出功率：≥50.59 kW；速度范围：（1.64～30.65）km/h | 25000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 约翰•迪尔天拖有限公司 电话：022-83691519 传真：022-83691731 | JD5-804 | 发动机：R4105IT12 (80马力)；变速箱：(3+1)×3组成式啮合套换挡；离合器：独立式；制动器：静液压，湿式盘式制动器；动力输出轴：后置独立式830 r/min (发动机标定转速时)；驾驶室：安全驾驶室；电器仪表: 组合式；转向系统：全液压转向；驱动型式：4×4四轮驱动。液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式,单阀输出；耕深调节方式：力调节和位调节；配重: 前4片, 后8片；带摆式牵引杆；轮胎：前轮：11.2-24。，后轮：16.9-30 ；额定牵引力：21 kN；轴距：2310mm。最大提升力：≥13.5 KN (悬挂点后610mm处)；速度范围：（2.1～29）km/h | 32000 |  |
|  |  |  | JDT724 | 发动机：潍坊R4105T15-2 (72马力)；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10＋2）；离合器：常接合、单片、干式、双作用；制动器：干式、双片、盘式制动；动力输出轴：半独立式（843r/min单速）；驾驶室：安全驾驶室。电器仪表：组合式；转向系统：液压转向；驱动型式：四轮驱动；液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸；液压系统：半分置式，单阀输出；耕深调节方式：力、位置、高度调节；有挂车牵引装置；带4片前配重：（43KG/片）；轮胎：前9.5-24，后16.9-34；最大牵引力：≥26.4 k N。最大牵引功率≥41.3 kW；最大提升力：≥12 k N；最大输出功率≥46.06 kW；速度范围：（1.64～30.61）km/h | 26000 |  |
|  |  |  | JDT804 | 发动机：洛阳LRC4105T60 或潍坊R4108IT2(80马力)；变速箱：滑动齿轮换档、有差速联锁机构（10＋2）;离合器：常接合、单片、干式、双作用;制动器：干式、双片、盘式制动;动力输出轴：半独立式（双速）;驾驶室：安全驾驶室;电器仪表：组合式;转向系统：液压转向;驱动型式：四轮驱动;液压悬挂装置：三点后悬挂、Ⅱ类尺寸;液压系统：半分置式，单阀输出;耕深调节方式：力、位置、高度调节;有挂车牵引装置;挂车气制动装置：断气控制制动;4片前配重（43KG/片）;轮胎：前9.5-24，后16.9-34;最大牵引力：≥26.4 k N;最大牵引功率：≥45.9kW;最大提升力：≥13.77 k N;最大输出功率：≥50..59 kW;动力输出转速：643/1177 r/min;速度范围：（1.72～32）km/h | 32000 |  |
|  |  | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 电话：0574-86570803 传真：0574-86570806 | 奔野450 | 495BT柴油机（国I排放），12h标定功率33.1kW，标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档，副变速啮合套换档；柱销式差速锁；二轮驱动，前轮5.50-16，后轮11.2-28，流线型新机罩；全液压转向；液压输出单路阀总成；气刹装置；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 15000 |  |
|  |  |  | 奔野454-2 | 495BT柴油机（国I排放），12h标定功率33.1kW，标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档，副变速啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动；前水田专用轮胎7.50-16、后水田专用轮胎11-28；全液压转向；单作用离合器；液压输出单路阀总成；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 16000 |  |
|  |  |  | 奔野480 | JD495T柴油机（国I排放）、12h标定功率35.3kW、标定转速2300r/min；可选配498BT柴油机（国I排放）、 12h标定功率35.3kW、标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档，副变速啮合套换档；柱销式差速锁；二轮驱动，前轮5.50-16，后轮11.2-28，流线型新机罩；全液压转向；液压输出单路阀总成；气刹装置；单作用离合器；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 15000 |  |
|  |  |  | 奔野484-2 | JD495T柴油机（国I排放）、12h标定功率35.3kW、标定转速2300r/min；可选配498BT柴油机（国I排放）、 12h标定功率35.3kW、标定转速2400r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2、主变速滑动齿轮换档，副变速啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动；前水田专用轮胎7.50-16、后水田专用轮胎11-28；全液压转向；单作用离合器；液压输出单路阀总成；力位综合液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重7块、后配重两边各二层。整机产地：宁波。 | 17000 |  |
| 拖拉机 | 40-80马力轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 电话：0574-86570803 传真：0574-86570806 | 奔野504 | 498BT-16柴油机（国I排放），12h标定功率37kW，标定转速2200r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2，啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动；前水田专用轮胎8.30-20、后水田专用轮胎11-28；全液压转向；双作用离合器；液压输出单路阀总成；力位综合、浮动控制液压调节系统；液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重4块、后配重两边各四层；带安全架。整机产地：宁波。 | 18000 |  |
|  |  |  | 奔野X554 | SL4105ABT柴油机（国I排放），12h标定功率40.4kW，标定转速2300r/min；变速箱：二轴式、直齿、组成式F8+R2，啮合套换档；柱销式差速锁；四轮驱动，前水田专用轮胎8.3-24、后轮11-32；液压转向；双作用离合器；液压输出单路阀总成；力位综合控制、浮动控制液压调节系统，液压悬挂类别：I类；双速后动力输出；前配重4块、后配重两边各四层，带安全架。整机产地：宁波。 | 20000 |  |